# Obvody se vzájemnými indukčnostmi

Nejprve uvedeme základní definice vlastní a vzájemné indukčnosti pro 1 závit a pro cívku o N závitech

Vlastní indukčnost (statická definice)

L1 je dána poměrem magnetického indukčního toku ( a proudu i, který magnetické pole vytvořil (magnetické čáry jsou uzavřené)

pro cívku o N závitech je celkový tok N-krát větší

kde L1 je vlastní indukčnost 1 závitu a  je vlastní indukčnost cívky s N závity

napětí naměřené na svorkách cívky 	   závisí na počtu závitů N

Vzájemná indukčnost (statická definice)

L21 vyjadřuje induktivní vazbu mezi závitem 1 a 2,  je dána magnetickým indukčním tokem  (21 spřaženým se závitem 2 a vytvořeným proudem v závitu 1,

pokud bychom uvažovali proud i2 protékající závitem 2, pak  bychom mohli analogicky určit induktivní  vazbu ze závitu 2 do závitu 1

pro lineární prostředí platí   L12 = L21 = M

Poznámka: jestliže vyšetřujeme induktivní vazbu mezi cívkami s N1 resp. N2 , potom vždy počítáme s celkovými magnetickými toky (tedy vynásobenými počtem závitů příslušné cívky)

Dva induktivně vázané závity protékané proudy i1 a i2

Induktivně vázané induktory v obvodu

- orientace magnetických indukčních toků je souhlasná (tj. proud protéká oběma cívkami od začátku ke konci vinutí nebo naopak), počet závitů je N1 a N2

podobně vyjádříme mag. tok spřažený s cívkou 2

označíme

v obvodu u  induktorů induktivně vázaných značíme začátek vinutí pomocí referenčního znaku (, pokud proudy tekou v obou případech souhlasně (od znaku ( nebo ke znaku (), výsledné napětí je dáno součtem napětí od vlastní i vzájemné indukčnosti

- orientace magnetických indukčních toků je opačná (tj. proud protéká jednou cívkou od začátku a druhou od konce nebo naopak)

pokud proudy tekou v obou případech opačně, výsledné napětí je dáno rozdílem napětí od vlastní i vzájemné indukčnosti

Příklad:

Určete napětí uAB pro sériové a antisériové zapojení dvou induktivně vázaných cívek (dáno: vlastní indukčnosti L1,  L2 a vzájemná indukčnost M

- sériové zapojení

indukčnost náhradního zapojení je

- antisériovésériové zapojení

indukčnost náhradního zapojení je

Příklad:

Stanovte vzájemnou indukčnost M dvou induktivně vázaných cívek, jestliže měřením byla určena:  indukčnost v sériovém zapojení             L´= 10 mH,

indukčnost v antisériovém zapojení       L´´= 4 mH

## Formulace rovnic pro obvody se vzájemnými indukčnostmi

Příklad: Formulujte rovnice pro analýzu obvodu metodou smyčkových proudů, obvod je harmonickém ustáleném stavu – rovnice formulujeme pro fázory

Příklad:

Napište rovnice pro analýzu obvodu metodou smyčkových proudů.

V obvodu je zdroj neharmonického napětí, rovnice formulujeme pro okamžité hodnoty.

Příklad: Jakou metodou pro obecnou analýzu obvodu získáme nejmenší počet rovnic?

V obvodu jsou 3 nezávislé smyčky a 2 nezávislé uzly.

a) přímá aplikace Kirchhoffových zákonů

5 rovnic

b) metoda  smyčkových proudů

3 rovnice

c) metoda uzlových napětí

2 rovnice

Poznámka:  Podle počtu rovnic by byla nejvhodnější metoda uzlových napětí, ve spojení s induktivní vazbou se však vyskytnou následující  těžkosti, u metody uzlových napětí formulujeme rovnice pro větvové proudy vyjádřené pomocí uzlových napětí, které závisí na proudech v induktivně vázaných induktorech,v našem případě dostaneme rovnice

Z těchto rovnic je třeba vyjádřit proudy IA a IB a pak teprve formulovat rovnice pro UA a UB

Z naznačeného příkladu je patrné, že metoda uzlových napětí je pro obvody s induktivní vazbou méně vhodná. V některých případech, kde je užití metody uzlových napětí přesto žádoucí, (závisí na konfiguraci obvodu), lze  induktivní vazbu nahradit ekvivalentním zapojením indukčností bez induktivní vazby.

Příklad:

Pro ideální transformátor nalezněte náhradní zapojení bez induktivní vazby

Obě zapojení budou ekvivalentní, jestliže si vstupní a výstupní napětí a proudy budou rovny

Porovnáním rovnic dostaneme

(

Náhradní zapojení

Příklad:

Zdroj harmonického napětí uo(t) = 300 sin(t , ( = 400s-1  má vnitřní impedanci

Zi = 500 + j 100 [(] a napájí přes transformátor  s parametry (R1=200 (, R2=100 (,

L1= 9H, L2= 4H, činitel induktivní vazby (=0.5) zátěž tvořenou odporem R=800 ( a kapacitorem C=1(F.

Určete větvové proudy i1 (t) a i2 (t) a vypočtěte příkon spotřebiče.

V obvodu nahradíme induktivní vazbu podle pomocí T článku (viz předchozí příklad)

Pro tento obvod lze metodou uzlových napětí formulovat pouze 1 rovnici pro napětí

odtud dostaneme

Z uzlového napětí vypočteme fázory větvových proudů a po té jejich okamžité hodnoty

Příkon spotřebiče (vypočteme pomocí komplexního zdánlivého výkonu):

Příklad:

Vyšetřete proudovou odezvu v obvodu dle obrázku.

Proud i1 se mění v obvodu pouze po dobu přechodného děje, po tuto dobu poteče obvodem i proud i2. K řešení přechodného děje použijeme Laplaceovu transformaci, rovnice budeme formulovat pro Laplaceovy obrazy

počáteční podmínky

(1)

(2)

Z rov. (2) vypočteme I2 (p)             	a dosadíme do rov. (1)

Příklad:

Pro ideální transformátor s cívkami o N1 a N2 závitech odvoďte vztah pro poměr výstupního a vstupního napětí (převod n). Jaký vztah platí pro proudy?

Předpokládáme nejprve, že transformátor je nezatížený (ve stavu naprázdno, proud i2 je nulový), proud i1 v cívce s N1 vybudí v jádře magnetického obvodu transformátoru magnetický indukční tok (1, napětí lze pomocí toku vyjádřit vztahy

Odtud dostaneme

Pro ideální (bezeztrátový) transformátor platí rovnost výkonů na vstupních (dodaný výkon) a výstupních svorkách (odebíraný výkon)

(

Příklad: K ideálnímu transformátoru je připojen odpor R2, stanovte hodnotu vstupního odporu R0

Změna odporu zátěže R2  přepočteného na vstup transformátoru tj. na hodnotu R0  se využívá v případech, kdy chceme dosáhnout výkonového přizpůsobení (splnění podmínky přenosu maximálního výkonu)

Příklad:

Stanovte přenos ideálního transformátoru tak, aby bylo možno odpor RL=1000( připojit ke zdroji  harmonického napětí u0 s vnitřním odporem Ri =10( a byla dodržena podmínka přenosu maximálního výkonu (obvod výkonově přizpůsobený)

Má-li být zadaný obvod výkonově přizpůsobený, musí být vstupní odpor transformátoru roven vnitřnímu odporu zdroje, odtud dostaneme

(		(	převod transformátoru

Poznámka:   Výkonové přizpůsobení (maximální příkon spotřebiče)

V obvodu s vnitřním odporem zdroje Ri a odporem zátěže R určíme nejprve příkon spotřebiče a potom nalezneme hodnotu odporu R, pro kterou je tento příkon maximální..

proud v obvodu

příkon spotřebiče             (*)

platí:

graf

Maximální výkon určíme pomocí rovnice (*), z podmínky pro extrém funkce P(R)

Podmínka maximálního příkonu (přeneseného výkonu) je

maximální příkon je

Výkon dodaný zdrojem je

pro  je

Polovina přenášeného výkonu představuje ztráty, účinnost přenosu je 50%, Výkonové přizpůsobení se proto používá především v elektronických obvodech (výkony jsou malé, důležitá je především kvalita přenášeného signálu), v silnoproudých obvodech je nízká účinnost přenosu energie nežádoucí.

# Text boxes

celkový magnetický indukční tok spřažený se závitem 1 je

(1 = (11 ( (12

znaménko + platí pro souhlasný směr proudů resp. toků

znaménko - platí pro opačný směr proudů resp. toků

podobně celkový magnetický indukční tok spřažený se závitem 2 vyjádříme           (2 = (22 ( (21

celkový mg. tok spřažený s cívkou 1

celkový mag. tok spřažený s cívkou 2

označíme:   ((1)  mg. tok v jádře od proudu i1

((2)  mg. tok v jádře od proudu i2

(11 mg. tok spřažený s cívkou 1 od proudu i1

(12 mg. tok spřažený s cívkou 1 od proudu i2

celkový mg. tok spřažený s cívkou 1