## Slide 1: Procesor Renesas H8S/2633F

## Slide 2: Řada procesorů Renesas

## Slide 3: Řada procesorů Renesas H8S

## Slide 4: Blokové schéma procesoru H8S/2633F

## Slide 5: Funkční bloky H8S/2633F
Interní paměti
  SRAM 16 kB
  Flash 128 kB
Periferie
  max. 10  paralelní porty,
  8 vstupů pro vnější přerušení
  2  DMA řadič (DMAC)
  1  přenosová jednotka (DTC)
  5  sériové rozhraní (SCI)
  6  16bitová časovací a pulsní jednotka (TPU)
  2  8bitový časovač (TMR)
  generátor PWM a PPG
  16kanálový 10bitový AD převodník
  2 kanálový DA převodník

## Slide 6: Mapa paměti

## Slide 7: EVB2633F
Procesor H8S/2633F,
Vnější SRAM 256 kB,
Programátor vnitřní Flash (UFPB),
Rozhraní SCI0 a SCI2,
Monitor pro ladění programů ve Flash.

## Slide 8: Rozšiřující desky – Mem_Com_2
Externí Flash, EEPROM, RTC SRAM,
Externí sériová EEPROM,
CPLD XC9572,
Rozhraní SCI1 a SCI4.

## Slide 9: Rozšiřující desky – Disp_Kbd_1
CPLD XC95108,
Rozhraní maticové klávesnice a LCD.

## Slide 10: Rozšiřující desky – Disp_Kbd_2
CPLD XC95108.
Rozhraní maticové a PC klávesnice.
Rozhraní grafického LCD s dotykovou obrazovkou.
Rozhraní RS232 (SCI1).
Flash 128 kB.

## Slide 11: Rozšiřující desky – Pwr_2
CPLD XC9536,
Výkonové budiče,
Ochranné obvody AD převodníků,
Vstupy pro fototranzistory,
Rozhraní SCI1.

## Slide 12: Ladění programů s EVB2633F

## Slide 13: Určení adresy obslužného programu (H8S)
Na začátku paměti je tabulka s adresami obslužných programů.
Každé přerušení má pevně přidělenou určitou položku v tabulce.

## Slide 14: Obsluha přerušení (1)
Každé přerušení má přiřazené číslo, které odpovídá pozici přerušovacího vektoru v paměti.
  adresa = číslo přerušení × 4
Přerušení se musí povolit v CCR nastavením bitu 7 na hodnotu 0.
  Lze použít standardní proceduru set_imask_ccr .
Přerušení se musí povolit v registrech příslušné periferie.
set_imask_ccr(0); /* povoleni preruseni */

## Slide 15: Obsluha přerušení (2)
Standardně definovaná obslužná procedura přerušení:
  překladač + linker vloží její adresu na správnou pozici v paměti.
Například pro přerušení č. 0x13 je adresa 0x4C.
Pro adresy přerušení lze použít konstanty, definované v ioh82633.h
interrupt [0x4C] void jmeno (void) {
...
}

## Slide 16: Tabulka přerušení H8S

## Slide 17: Standardní obsluha přerušení

## Slide 18: Přerušení a monitor HDI Mon (1)
Přerušovací vektory jsou ve Flash spolu s HDI monitorem  nelze je modifikovat.
  Vektory jsou pevně nastaveny na adresu 0x200000 + adresa vektoru.
Překladač ukládá přerušovací vektory od adresy 0x200000.
Standardní procedura copy_vects vloží před každý vektor hodnotu 0x5A (kód instrukce JMP).

## Slide 19: Přerušení a monitor HDI Mon (2)
Příklad: Obsluha IRQ0
IRQ0 má vektor na adrese 0x40.
Obslužný program leží na adrese 0x200654 (příklad).

## Slide 20: Příklad: obsluha IRQ0
void main(void) {
copy vects(); /* vlozeni JMP pred vektory */
set_imask_ccr(0); /* povoleni preruseni */
/* nastaveni prerusovaciho systemu pro vnejsi preruseni */
...
}
/* ------------------------------------------------- */
interrupt [0x40] void IRQ0_service (void) {
...
}