## Slide 1
Prostředky pro automatizovaný návrh elektronických obvodů
se zaměřením na návrh DPS programem Formica.

## Slide 2: Postup při návrhu DPS
Základní kroky:
Vytvoření knihovny součástek.
Návrh schématu.
Export schématu pro další použití (návrh DPS, simulace) – vytvoří tzv. „netlist“.
Vytvoření knihovny figur (patic) a dalších konstrukčních prvků.
Import „netlistu“.
Návrh DPS (ručně nebo autorouterem).
Export DPS pro postprocesory (kreslení masek, řízení vrtačky).
Další kroky spojené s návrhem:
Logická simulace.
Elektrická simulace.
Tepelná simulace.

## Slide 3: Základní kroky návrhu DPS

## Slide 4: Základní typy schématu
Jeden list.
Více listů – jednoúrovňové (Formica).
Více listů – hierarchické členění.

## Slide 5: Jednoúrovňové schéma
Signály jsou propojeny pomocí návěští nebo logických konektorů.

## Slide 6: Hierarchické schéma
Základní úroveň obsahuje blokové schéma s propojením bloků.
Další úrovně obsahují jednotlivé bloky.
Dokonalejší systémy – popis bloku může být v různé formě (schéma, VHDL, ... – vazba na návrh FPGA).

## Slide 7
Formica
Editor schématu a plošných spojů
www.formica.cz

## Slide 8: Formica
Program Formica zahrnuje
  Editor schématu a součástek, export do netlistu
    (program Schematic).
  Editor PCB s autorouterem, editor součástek, export pro postprocesory
    (program Layout).

## Slide 9
Formica SCHEMATIC
Editor schématu

## Slide 10: Editor schématu
Postup návrhu.
  Příprava listu (rohové razítko).
  Položení součástek z knihovny.
  Vytvoření a položení nových součástek.
  Natažení spojů.
  Doplnění popisek.
  Vygenerování netlistu.

## Slide 11: Základní nastavení
Librarian ...
  specifikace knihovních souborů, viz dále.
Macros ...
  otevření, editace, uložení maker.
Graphics ...
  nastavení způsobu zobrazení jednotlivých prvků.
Options – Save And Set Global
  uloží konfigurační soubor,
  při dalším spuštění Formica jej automaticky otevře.

## Slide 12: Položení rámečku
Place – Structure
  rámeček výkresu.
Place – Rectangle, Quadrant, Circle, Arc, Filled Rectangle, Filled Circle
  nemají elektrický význam.

## Slide 13: Položení součástek z knihovny
Place – Component (Mask) součástka podle jména
Place – Component (Choice) součástka výběrem z knihovny

## Slide 14: Popis u součástek (1)
R2 referenční označení
R jméno (name)
R100 patice (package)
100k hodnota (value)

## Slide 15: Popis u součástek (2)
Popis součástek lze editovat
  Edit – Edit Text/Component

## Slide 16: Natažení spojů (1)
Place – DrawWire ručně natažený vodič
Place – Route automatické propojení
Place – Connect automatické propojení
Type 0 apod. nemá elektrický význam.
Line Options – nastavení chování editoru při tažení čar.

## Slide 17: Natažení spojů (2)
Place – DrawBus
  sběrnice nemá elektrický význam,
  propojení vývodů na sběrnici se provede prostřednictvím návěští (Place - Label)
Pozor na nežádoucí propojení 

## Slide 18: Editace
Edit – Move přesunutí bez protažení spojů
Edit - Drag přesunutí s protažením spojů
Edit – Edit Text/Component vlastnosti součástky (nebo textu)
Prostřední tlačítko nebo Tab. = postupně 3× otočení o 90o, potom zrcadlové otočení.

## Slide 19: Návěští, text
Place – Text popis – nemá elektrický význam.
Place – Label návěští vodiče (připojení na síť definovaného jména).
   Všechny vodiče se stejným návěštím jsou propojené (ale reset není ~reset~ (!)).

## Slide 20: Napájení
V Cons-lib.sch jsou definované součástky VCC, GND, +12V atd. s vývodem propojeným se stejnojmennou sítí.
Napájecí vývody většiny logických obvodů jsou připojené na sítě VCC a GND (nezobrazují se ve schématu).

## Slide 21: Kreslení na více listů
Worksheet – Add Sheet
  vytvoření nového listu
Worksheet – Next Sheet
  přepnutí do jiného listu
Worksheet – Previous Sheet
  přepnutí do jiného listu
Worksheet – Switch to
  přepnutí do jiného listu
Propojení vodičů na různých listech prostřednictvím návěští (viz Place - Label).

## Slide 22: Vytvoření součástky (1)
Browse/Edit – Create vytvoření nové součástky,
Browse/Edit – Modify úprava staré součástky,
Browse/Edit – Split nová vytvořená kopírováním staré součástky.

## Slide 23: Vytvoření součástky (2)
Place – Pin definování pinů součástky.
Place – Contour nakreslení obrysu (nemá el. význam).

## Slide 24: Vytvoření součástky (3)
Power Pins napájecí piny.
  Napájecí piny nejsou zobrazené ve schématu. Jsou propojené se stejnojmennou sítí.

## Slide 25: Vytvoření součástky (4)
Add Part Name jméno součástky pro kreslení schématu.
Add Package jméno patice PCB pro návrh DPS.

## Slide 26: Librarian (1)
Použité součástky jsou uložené v souboru se schématem (.Sch) .
Součástky lze použít v dalších souborech (Place – Component_Choice – Another File - ) – zkopírují se do právě editovaného souboru.
Knihovní soubor (.Lib) obsahuje názvy souborů, které se automaticky prohledávají při pokládání součástek.
Údržba prostřednictvím příkazů Librarian - ... .

## Slide 27: Librarian (2)
Název souboru .Lib je uložen v konfiguračním souboru programu Schematic  při vhodném nastavení se .Lib načte automaticky.

## Slide 28: Tisk schématu (hardcopy)
Files – Print/Hardcopy
Nejprve je nutné přečíst soubor DLL pro zvolený typ výstupu,
Potom je možné změnit nastavení výstupu (Change Configuraion, Sheet to Output),
Spuštění tisku (Go!).
Konfiguraci lze uložit a před dalším použitím načíst.

## Slide 29: Netlist
Files – Netlist/Errorlist generování netlistu ( .PNL) .

## Slide 30: Netlist
{D:\fmdesign\KP\KP_1.Sch (11:16, Oct-7-2004)}
Components (
("C1" "E10M/25V 10M" "CR50")
("C2" "CF1 100k" "CF50A")
("CN1" "CAN9V" "CAN9F")
("R1" "R 100k" "R100")
("R2" "R 100k" "R100")
("U1" "74HC00" "DIP14")
)
Netlist (
("CN1" 9 "U1" 7 "C2" 2 "C1" 2) {GND} {|0|}
("C1" 1 "U1" 14 "CN1" 3 "R2" 2 "R1" 2 "C2" 1) {VCC} {|0|}
("U1" 4 "CN1" 4 "U1" 5) {|0|}
("U1" 6 "U1" 10 "R1" 1) {|0|}
("CN1" 5 "U1" 13) {reset} {|0|}
("CN1" 8 "U1" 12) {|0|}
("U1" 11 "CN1" 7) {|0|}
("CN1" 1 "U1" 1 "R2" 1) {|0|}
("CN1" 6 "U1" 2) {|0|}
("CN1" 2 "U1" 8) {|0|}
("U1" 3 "U1" 9) {|0|}
)

## Slide 31
Formica LAYOUT
Editor plošného spoje

## Slide 32: Editor plošného spoje
Postup návrhu:
  Nastavení parametrů (rastr, tloušťka vodičů, izolační vzdálenosti, ...).
  Zakreslení obrysu desky.
  Import netlistu.
  Rozmístění součástek.
  Propojení napájecích vodičů (automaticky + ručně).
  Propojení ostatních vodičů (automaticky + ručně).
  Kontrola návrhových pravidel.
  Doplnění popisů.
  Rozlití mědi po volných plochách.
  Artwork.

## Slide 33: Nastavení parametrů návrhu (1)
Dimensions – Basic grid
  rastr palcový/milimetrový
Dimensions – Isolation Gaps
  izolační vzdálenosti
Dimensions – Line Width
  šířka spojové čáry (pouze pro změnu definovaného typu)
Dimensions – Pad Shapes
  typ propojky vrstev (pouze pro změnu definovaného typu)
Dimensions – Check Violations
  kontrola desky po návrhu

## Slide 34: Nastavení parametrů návrhu (2)
Options – Grid & Coordinates - Cursor Grid
  rastr kurzoru pro editaci spojů
Cursor Grid = 1.27, Line typ 4 (0.305)
Cursor Grid = 0.635, Line typ 2 (0.203)

## Slide 35: Vrstvy a spoje
Celkem 24 vrstev.
Standardní přiřazení:
  9 – spojová („strana spojů“),
  14 – spojová („strana součástek“),
  8, 15 – nepájivá maska,
  21 – popisy součástek,
  22 – obrázek součástky,
  23 – vnější obrys součástek a desky.
Vždy 2 vrstvy (A, B) jsou pracovní.
  Výběr: Layers – Select Layer A apod.
  Přepínání A  B: prostřední tlačítko nebo Tab.
Vždy 2 vrstvy jsou vodivé.
  Výběr: Layers – First Conductive apod.
Zobrazení každé vrstvy lze zapnout/vypnout.

## Slide 36: Nakreslení obrysů desky
Obvykle ve vrstvě 23.
Typ čáry je libovolný – má jen informativní význam.
Kreslení čáry:
  Zvolit vrstvu.
  Zvolit typ čáry (Place – Line – Line Type).
  Kreslení (Place – Line – Draw Line).

## Slide 37: Import netlistu
Netlist – Load Netlist import netlistu
Netlist – Show Rats’ Nest zobrazení spojů

## Slide 38: Rozmístění součástek
Edit – Pick and Drag
  přesun s protažením spojů
Edit – Pick and Move
  přesun bez spojů
Prostřední tlačítko = otočení o 90.
Po 3 otočeních překlopení na opačnou stranu desky.

## Slide 39: Autorouter
Place – Window volba okna pro propojování.
Autorouter – Grid & Window - Scope propojení všech/jen vybraných spojů.
Autorouter – Grid & Window – Router Grid rastr pro propojování.
Autorouter – Grid & Window – Window Margin hranice pro propojování spoje.
Autorouter – Route All spuštění autorouteru (podle Scope).

## Slide 40: Window Margin

## Slide 41: Editace spoje (1)
Edit – Pick and Move přesun bez protažení spojů
Edit – Pick and Drag přesun součástky/segmentu/vrcholu s protažením spojů
Edit – Insert Vertex přesun s vložením zlomového bodu

## Slide 42: Výběr prvků spoje
Select – Mark Element
Select – Mark Link
Select – Mark Track
Select – Mark Net výběr zvoleného prvku

## Slide 43: Prvky spoje

## Slide 44: Editace spoje (2)
Edit – Change – Line Width změna tloušťky vybraného spoje
Edit – Change – Pad Type změna průchodu deskou
Edit – Change – Swap Layers záměna vrstev AB vybraného spoje

## Slide 45: Další prvky na desce
Kromě spojového obrazce se na desku umisťují další prvky:
  ořezové značky (např. T_001),
  popisy konektorů,
  označení desky,
  ... .

## Slide 46: Rozlití mědi
Plocha mědi se vytváří šrafováním zvolenou čárou.
Postup:
  Je vhodné zvětšit izolační vzdálenosti pro vodivé vrstvy (Dimensions – Isolation Gaps – Layer 9 – Increment).
  V Place – Copper nastavit zvolenou šířku čáry (Line Type) a odstup čar (SpacingX resp. SpacingY).
  Zvolit Pour. Kliknutím na některý spoj na desce se tento spoj rozlije.

## Slide 47: Vytvoření součástky
Place – Component – Create Package
Pro vazbu na netlist mají význam piny umístěné příkazem
Place – Pin
Place – Row of Pins
Jméno součástky (pro netlist) je jméno, pod kterým je součástka uložena po příkazu Quit (???).

## Slide 48: Výstup pro postprocesory
Files - Artwork výstup např. pro kreslení masek (Gerber, Admap, ...) nebo pro osazovací plán.
Files – NC Drill výstup pro vrtačku (Excellon, ..)
Výstup pro výrobu vyžaduje znalost konkrétního zařízení (číslování masek fotoplotru, průměry osazených vrtáků, ...).