Intenzita zvuku, hladiny intenzity zvuku, subjektivní hlasitost

Intenzita zvuku I je definována na základě toho, že zvukovým vlněním se přenáší energie. Platí, že čím větší přenesená energie, tím větší intenzita. Definujeme ji jako energii přenesenou za jednotku času a vztaženou na jednotkovou plochu, tj.

kde  je přenesená energie, obsah plochy ve směru kolmém k šíření vlnění,  časový interval a  tzv. akustický výkon udaný ve wattech. Jednotka intenzity zvuku je zjevně . (jde totiž o akustický výkon vztažený na plochu). Pro praxi je vhodnější pracovat na logaritmické stupnici a zavést tzv. hladinu intenzity zvuku L, která se udává v decibelech a lze vyjádřit pomocí výše zavedené intenzity vztahem

kde  je intenzita odpovídající tzv. prahu slyšení. Snadno zjistíme, že v logaritmické stupnici odpovídá prahu slyšení hodnota 0 decibelů. Následující tabulka udává souvislost intenzity zvuku I a hladiny intenzity zvuku L a některé praktické příklady společně s informací o akustickém tlaku spojeném se zvukovým vlněním:

| Situace | Intenzita zvuku | Hladina intenzity zvuku (dB) | Akustický tlak (Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Práh slyšení | 10-12 | 0 | 0,00002 |
| Vzdálený šum listí | 10-11 | 10 | 0,00006 |
| Pozadí v TV studiu | 10-10 | 20 | 0,0002 |
| Šum v knihovně | 10-9 | 30 | 0,0006 |
| Tichý rozhovor | 10-8 | 40 | 0,002 |
| Běžná domácnost | 10-7 | 50 | 0,006 |
| Běžný rozhovor, vzdálenost 1 m | 10-6 | 60 | 0,02 |
| Vysavač, vzdálenost 1 m | 10-5 | 70 | 0,06 |
| Chodník rušné ulice, 5 m od vozovky | 10-4 | 80 | 0,2 |
| Dieselový tahač, vzdálenost 10 m | 10-3 | 90 | 0,63 |
| Diskotéka, 1 m od reproduktoru | 10-2 | 100 | 2 |
| Řetězová pila, 1 m | 10-1 | 110 | 6,3 |
| Práh bolesti | 1 | 120 | 20 |

Intenzita zvuku klesá s druhou mocninou vzdálenosti. To znamená, že zvýšení vzdálenosti od zdroje na dvojnásobek vede k poklesu intenzity na čtvrtinu, což odpovídá poklesu hladiny intenzity o 6 dB. Zvýšení intenzity zvuku na dvojnásobek pak odpovídá zvýšení kladiny intenzity cca o 3 dB. Zatímco intenzity zvuku lze pro dva různé zdroje sčítat (jde o energii), hladiny intenzity nikoliv. Neplatí tedy, že pokud mám dva zdroje o hladině 60 dB a 70 dB, výsledná hladina je 130 dB, ve skutečnosti je to cca 71 dB.

Poznámka. Ukazuje se, že  vnímání hlasitosti zvuku nezávisí pouze na objektivní intenzitě, ale i na frekvenci. Z tohoto důvodu se zavádí subjektivní hladina hlasitosti, jejíž jednotkou je 1 fón. Pokud je srovnávaný zvuk subjektivně stejně hlasitý jako zvuk o hladině intenzity n decibelů a referenční frekvenci 1000 Hz, říkáme, že jeho hladina hlasitosti je n fónů.