5. domácí úkol - KMT/MCH 1

Datum zadání: 11. 12. 2017

Příklad 1: Auto o hmotnosti 1400 kg pohybující se rychlostí 72 kilometrů za hodinu začalo brzdit tak, že brzdná síla byla konstantně 3500 N. Za jak dlouho zastavilo a jakou vzdálenost do zastavení urazilo?    [1 bod]

Příklad 2: Závislost polohy hmotného bodu na čase při rovinném pohybu je dána vektorem  Určete časovou závislost vektoru rychlosti, vektoru zrychlení, velikosti rychlosti, velikosti celkového zrychlení a velikosti tečného zrychlení, Po jaké křivce se hmotný bod pohybuje? Dále určete dráhu uraženou během prvních 4 sekund a průměrnou rychlost v těchto prvních 4 sekundách.  [1 bod]

Příklad 3: Uvažujte soustavu kladek dle obrázku. Sestavte rovnice, jejichž řešením by bylo možné stanovit zrychlení všech čtyř těles, zrychlení obou volných kladek a síly, jimiž jsou napínána všechna tři vlákna nacházející se v soustavě (celkem tedy 9 rovnic pro 9 neznámých). Soustavu nemusíte řešit, stačí ji sestavit.        [1,5 bodu]

Příklad 4: Máme dva hmotné body o hmotnosti  Vzdálenost těchto pevně umístěných hmotných bodů je , kde  Kam na osu spojnice těchto nábojů (tj, do jaké vzdálenosti x od středu spojnice) musíme umístit hmotný bod o stejné velikosti, aby na něj působící gravitační síla byla co největší? Jaká tato síla bude? [1,5 bodu]

Vypracované domácí úkoly (buď v ruce nebo na počítači) můžete odevzdávat průběžně, jde o dobrovolný domácí úkol, není stanoven deadline.  V případě dotazů či nejasností pište na jkohout4@kmt.zcu.cz

# Text boxes

x

m

a

K příkladu 4

m

a