Cvičení  5. 5. 2017 – pohybová rovnice, moment setrvačnosti, dynamika otáčivého pohybu

- Auto jedoucí počáteční rychlostí  bude brzdit v důsledku odporové síly přímo úměrné druhé mocnině rychlosti auta (tj. . Najděte závislost rychlosti na čase  a rovněž závislost dráhy na čase

- Uvažujme volný pád z výšky h v homogenním tíhovém poli s tíhovým zrychlením g  s odporem prostředí, kde odporová síla je přímo úměrná druhé mocnině rychlosti

(tj. .  Určete, jakou rychlostí vd dopadne těleso na zem.

- Jakým stálým momentem síly musíme roztáčet setrvačník o momentu setrvačnosti J = 1 000 kg.m2, aby jeho frekvence vzrostla na 2 otáčky za sekundu během doby t = 300 sekund, byl-li na začátku v klidu?

- Setrvačník o momentu setrvačnosti J = 50 kg.m2 se roztáčí z klidu. Za kolik sekund dosáhne frekvence 480 otáček za minutu, působí-li na něj konstatní moment síly o velikosti 300 N.m?

- Plný válec o poloměru r = 0,3 m a hmotnosti  je otáčivý kolem vodorovné osy jdoucí jeho středem. Na povrchu válce je navinut provaz, který nese na svém konci závaží o hmotnosti .  Válec se otáčí bez tření.

- Jak velká síla napíná provaz při roztáčení válce?

- Jak hluboko klesne závaží v prvých pěti sekundách po vypuštění?

  - Brus o poloměru r = 0,45 m a hmotnosti 48 kg byl roztočen na 900 otáček za minutu. Broušený nástroj je přitlačován kolmo k obvodu brusu silou o velikosti F = 225 N, v důsledku čehož  se  brus za čas t = 10 s zastaví. Najděte koeficient smykového tření  mezi nástrojem a brusem.

- Určete moment setrvačnosti soustavy hmotných bodů (viz obr.) vzhledem k ose y (jedná se o body ve vrcholu krychle, jejich hmotnost je vždy 1 kg)

- Vypočítejte moment setrvačnosti tenké homogenní tyče délky L, vzhledem k ose kolmé k tyči, procházející a)středem  tyče; b) koncem tyče

- Vypočítejte moment setrvačnosti homogenního válce o hmotnosti m a poloměru R, vzhledem k ose otáčení: a) shodné s rotační geometrickou osou,

b) ose, která je rovnoběžná s geometrickou osou, a je ve vzdálenosti R od středu válce.

- Určete moment setravčnosti koule poloměru R a hmotnosti m vzhledem k ose procházející jejím středem. Dále určete moment setrvačnosti vzhledem k ose, která je tečnou k uvažované kulové ploše.

- Rotor s počáteční úhlovou rychlostí  je brzděn momentem síly přímo úměrným první mocnině velikosti úhlové rychlostí (tj.  Určete závislost úhlové ryhclosti na čase .

- Uvažujte kuličku o hmotnosti m na provázku o délce l umístěnou na počátku ve vodorovné poloze dle obrázku. Určete závislost úhlové rychlosti pohybu po uvolnění kuličky na úhlu

- Uvažujeme rotor roztáčející se s  výkonem P  klesajícím s rostoucí úhlovou rychlostí vztahem kde A i B jsou konstanty.

a) sestavte pohybovou rovnici

b) určete, jaké maximální úhlové rychlosti může rotor dosáhnout.

c) řešte pohybovou rovnici a stanovte závislost rychlosti na čase ω(t) pro případ, že můžeme zanedbat odporovou sílu vzduchu.

Nápověda: Výkon rotoru se spočte pomocí vztahu

# Text boxes

x

Př. 3

l

l