Souhrnný zápočtový test z KMT/MCH 2

Časová náročnost: 90 minut

Maximální počet bodů: 20, ke splnění postačuje 12 (včetně bonusů)

1. příklad – 4 konceptuální otázky po 0,5 bodu se 4 možnostmi odpovědí týkající se inerciálních a neinerciálních soustav (2 body)

2. příklad – Výpočet na rotující neinerciální soustavy na bázi 2. cvičení resp. 1. domácího úkolu

(2 body)

3. příklad – výpočet momentu setrvačnosti tělesa nebo soustavy hmotných bodů, typově příklady 1-6 z 9. cvičení nebo z 4. DU (úlohy 1 a 2) (2 body)

4. příklad – výpočet na dynamiku otáčivého pohybu (typově příklady 7-11 z 9. cvičení nebo úlohy 3 a 4 z 4. DU) (2 body)

5. příklad – kombinace pohybových rovnic pro rotaci a posuv řešených bez užití vyšší matematiky (např. soustava s hmotnými kladkami nebo valení po nakl. rovině). Typově příklady z 11. cvičení. (2 body)

6. příklad - 4 konceptuální otázky po 0,5 bodu se 4 možnostmi odpovědí týkající se dynamiky tuhého tělesa (viz 3. přednáška) (2 body)

7. příklad – výpočet těžiště pomocí integrálu, typově úlohy T7-T12 z 5. cvičení ze či úloha 3 ze 2. DU. (2 body)

8. příklad – výpočet na statiku tuhého tělesa včetně případného využití věty o 3 silách. Typově úlohy S1-S4 z 5. cvičení nebo úlohy 1 a 2 z 2. DU.  (2 body)

9. příklad – řešení pohybové rovnice pomocí diferenciální rovnice pro případ posuvného pohybu či rotačního pohybu (typově úlohy ze 7. cvičení a z 3. domácího úkolu)   (2 body)

10. příklad - sestavení pohybové rovnice pomocí diferenciální rovnice pro případ posuvného pohybu či rotačního pohybu (typově úlohy ze 7. cvičení a z 3. domácího úkolu)   (2 body)

Vzorové zadání

1)

- Která z následujících sil nemůže z principu konat práci?

a) Coriolisova    b) setrvačná odstředivá  c) Eulerova  d) gravitační

- Která z následujících sil je silou zdánlivou?  Představte si, že nákladní auto (NA) tlačí před sebou osobní auto (OA) a celá soustava se pohybuje s nenulovým zrychlením. Co platí pro velikost sil, kterými na sebe obě auta působí?

- dostředivá   b) setrvačná odstředivá   c) odstředivá   d) třecí

- Střelec vypálí v supervlaku jedoucím stálou rychlostí 300 m/s na cíl vzdálený 30 m z pistole mající úsťovou rychlost také 300 m/s. Za jak dlouho po výstřelu cíl zasáhne?

a) nikdy   b) 0,05 s     c) 0,1 s  d) 0,2 s

- Která síla nepůsobí na těleso pohybující se na točně točící se stálou úhlovou rychlostí?

a) setrvačná odstředivá   b) dostředivá   c) Coriolisova   d) Eulerova

2) Vypočítejte, v jaké výšce nad rovníkem se pohybuje geostacionární družice (tj. družice, která se pohybuje stále nad stejným místem Země).

3) Vypočítejte moment setrvačnosti dutého válce o výšce v,  vnitřním poloměru R1 a vnějším poloměru R2 vzhledem k jeho ose symetrie. Hmotnost válce je m

4) Plný válec o poloměru r = 0,3 m a hmotnosti  je otáčivý kolem vodorovné osy jdoucí jeho středem. Na povrchu válce je navinut provaz, který nese na svém konci závaží o hmotnosti .  Válec se otáčí bez tření.

- Jak velká síla napíná provaz při roztáčení válce?

b) Jak hluboko klesne závaží v prvých pěti sekundách po vypuštění?

5) Uvažujme homogenní válec a kouli valící se bez prokluzu po nakloněné rovině. V jakém poměru budou zrychlení těžiště obou těles?

6)

- Pro kterou ze zadaných rovnoběžných os je největší moment setrvačnosti?

a) osa 1  b) osa 2   c) osa 3  d) pro všechny je moment stejný.

- Obruč, plný válec a dutý válec o stejném poloměru a hmotnosti se valí po nakloněné rovině bez tření. Kdo bude první  na konci nakloněné roviny?

a) obruč   b)  plný válec    c) dutý válec   d) všichni ve stejnou chvíli.

- Který z následujících vztahů pro moment setrvačnosti je určitě chybně (m – hmotnost, r – vzdálenost, l – vzdálenost)?

a)   b)  c)   d)

- Co je analogií hmotnosti ve vzorcích pro otáčivý pohyb (např. pro kinetickou energii ot. pohybu)?

a) hybnost    b) moment síly    c) moment setrvačnosti     d) úhlová rychlost

7) Pomocí integrálu stanovte x-ovou souřadnici těžiště plochy omezené grafy funkcí x = 0, x = 3, y = 0 a y = ex

8)  Určete velikost síly, kterou je namáháno lanko uchycené v bodě A a velikost a směr síly, kterou působí v bodě A schod na homogenní kouli o hmotnosti m a poloměru R dle obrázku, víte-li, že úhel ABS je roven

9) Uvažujeme auto rozjíždějící se s konstantním výkonem P. Sestavte pohybovou rovnici a stanovte závislost rychlosti na čase v(t) a dráhy na čase s(t) pro případ, že můžeme zanedbat odporovou sílu vzduchu působící proti pohybu auta. Zanedbejte odpor vzduchu.

10) Uvažujeme rotor roztáčející se s  výkonem P  klesajícím s rostoucí úhlovou rychlostí vztahem kde A i B jsou konstanty.

a) sestavte pohybovou rovnici

b) určete, jaké maximální úhlové rychlosti může rotor dosáhnout.

# Text boxes

S

B

A