1. zápočtový test z KMT/MCH 2

Časová náročnost: 70 minut

Maximální počet bodů: 15

1. příklad – 4 konceptuální otázky po 0,5 bodu se 4 možnostmi odpovědí týkající se inerciálních a neinerciálních soustav (2 body)

2. příklad – Výpočet na rotující neinerciální soustavy na bázi 2. cvičení resp. 1. domácího úkolu

(2 body)

3. příklad – Nalezení těžiště soustavy tvořené několika částmi (bylo procvičeno na soustředění a i na 4. cvičení, rovněž součástí 2. domácího úkolu)  (2 body)

4. příklad – Určení těžiště obrazce a/nebo rotačního pomocí integrálu (viz soustředění, úloha 3 2. domácí úkolu a 4. cvičení) (3 body)

5. příklad – Statika tuhého tělesa, výpočet pomocí silové a momentové podmínky, případně věty o třech silách. Typově úlohy 1 a 2 z 2. DU popř. úlohy ze soustředění. (2 body)

6. příklad – výpočet momentu setrvačnosti tělesa nebo soustavy hmotných bodů, typově příklady 1-6 z 5. cvičení nebo z 3. DU (úlohy 1 a 2) (2 body)

7. příklad – výpočet na dynamiku otáčivého pohybu (typově příklady 7-11 z 5. cvičení nebo úlohy 3 a 4 z 3. DU) (2 body)

Vzorové zadání

1)

- Která z následujících sil nemůže z principu konat práci?

a) Coriolisova    b) setrvačná odstředivá  c) Eulerova  d) gravitační

- Která z následujících sil je silou zdánlivou?  Představte si, že nákladní auto (NA) tlačí před sebou osobní auto (OA) a celá soustava se pohybuje s nenulovým zrychlením. Co platí pro velikost sil, kterými na sebe obě auta působí?

- dostředivá   b) setrvačná odstředivá   c) odstředivá   d) třecí

- Střelec vypálí v supervlaku jedoucím stálou rychlostí 300 m/s na cíl vzdálený 30 m z pistole mající úsťovou rychlost také 300 m/s. Za jak dlouho po výstřelu cíl zasáhne?

a) nikdy   b) 0,05 s     c) 0,1 s  d) 0,2 s

- Která síla nepůsobí na těleso pohybující se na točně točící se stálou úhlovou rychlostí?

a) setrvačná odstředivá   b) dostředivá   c) Coriolisova   d) Eulerova

2) Vypočítejte, v jaké výšce nad rovníkem se pohybuje geostacionární družice (tj. družice, která se pohybuje stále nad stejným místem Země).

3) Najděte souřadnice těžiště soustavy šesti hmotných bodů hmotnostech 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg a 6 kg nacházejících se ve vrcholech šestiúhelníku o straně délky 10 cm. Střed soustavy souřadné je ve středu šestiúhelníka a hmotný bod s nejmenší hmotností se nachází na kladné poloose osy x. Hmotnost pak postupně narůstá po směru hodinových ručiček.

4) Určete y-ovou souřadnici těžiště  homogenní desky ohraničené funkcemi x = 0, y = 0, x = 3 a y = x2. Dále určete objem rotačního tělesa vzniklého rotací této desky kolem osy x a ověřte, že je splněna Guldenova-Pappova věta.

5) Určete velikost síly, kterou je namáháno lanko uchycené v bodě A a velikost a směr síly, kterou působí v bodě A schod na homogenní kouli o hmotnosti m a poloměru R dle obrázku, víte-li, že úhel ABS je roven

6) Vypočítejte moment setrvačnosti dutého válce o výšce v,  vnitřním poloměru R1 a vnějším poloměru R2 vzhledem k jeho ose symetrie. Hmotnost válce je m

7) Plný válec o poloměru r = 0,3 m a hmotnosti  je otáčivý kolem vodorovné osy jdoucí jeho středem. Na povrchu válce je navinut provaz, který nese na svém konci závaží o hmotnosti .  Válec se otáčí bez tření.

- Jak velká síla napíná provaz při roztáčení válce?

b) Jak hluboko klesne závaží v prvých pěti sekundách po vypuštění?

# Text boxes

A

B

S