3. domácí úkol - KMT/MCH 2

Datum zadání: 8. 4. 2021

Příklad 1: Uvažujme, že odporová síla brzdící auto o hmotnosti m pohybující se v čase t = 0 s rychlostí  je přímo úměrná odmocnině z rychlosti (tj. . Najděte závislost rychlosti na čase  a rovněž závislost uražené dráhy na čase  pro tento případ. Dále určete dobu, za kterou auto zcela zastaví a rovněž dráhu uraženou autem do jeho úplného zastavení.  [1,5 bodu]

Příklad 2:  Uvažujeme auto o hmotnosti m rozjíždějící se s konstantním výkonem motoru P. Sestavte pohybovou rovnici a stanovte závislost rychlosti na čase v(t) pro případ, že odporová síla vzduchu působící proti pohybu auta je úměrná druhé mocnině rychlosti (tj. . Dále určete maximální rychlost, které auto dosáhne. Tření zanedbejte.   [1,5 bodu]

Příklad 3: Uvažujeme rotor roztáčející se s  výkonem P  klesajícím s rostoucí úhlovou rychlostí vztahem kde A i B jsou konstanty.

a) sestavte pohybovou rovnici (0,5 bodu)

b) určete, jaké maximální úhlové rychlosti může rotor dosáhnout. (0,5 bodu)

c) pokuste se o řešení této dif. rovnice a nalezení závislosti rychlosti na čase ω(t) (můžete i s pomocí matematického software)  [BONUS 1 bod k písemce či DU]

Nápověda: Výkon rotoru se spočte pomocí vztahu

Příklad 4: Projděte si numerické řešení příkladu Vrh šikmý vzhůru v Excelu dostupné na stránkách předmětu a vyřešte následující úkoly:

a)   Při jaké hodnotě součinitele odporu by délka vrhu byla 25 m (ostatní parametry jsou neměnné)

b)     Jaká by musela být hodnota elevačního úhlu, aby délka vrhu byla maximální (ostatní parametry jsou neměnné, pracujte s hodnotou součinitele C rovnou 0,2)

c)   Do jaké vzdálenosti by těleso dopadlo, kdyby byl odpor úměrný nikoliv druhé, ale první mocnině rychlosti (ostatní parametry jsou neměnné. (1 bod)

Vypracované domácí úkoly (buď v ruce nebo na počítači) odevzdávejte do 22. 4. 2021. V případě dotazů či nejasností pište na jkohout4@kmt.zcu.cz.