5. domácí úkol - KMT/MCH 2

Datum zadání: 12. 5. 2017

Příklad 1: Válcová nádoba o poloměru r = 1 m a o výšce h = 1 m je naplněna vodou. Jak velkou tlakovou silou F1 působí voda na dno a jakou silou F2 na stěny nádoby? Nápověda: U stěny nádoby uvažujte průměrnou hloubku.   [1 bod]

Příklad 2: Tenká tyčka je jedním koncem otáčivě upevněna ke stěně nádoby a druhým koncem ponořena do vody o hustotě  (viz obr.). Určete hustotu materiálu, z něhož je tyčka zhotovena,  jsou-li nad vodou přesně 2/3 délky tyčky. Vztlakovou sílu vzduchu zanedbejte a uvažujte, že délka tyčky je mnohem větší než její příčné rozměry. Nápověda: Uvažujte momentovou podmínku vůči bodu, v němž je tyčka otáčivě upevněna.   [1,5 bodu]

Příklad 3: Cisterna je naplněna vodou (hustota ) a naftou (hustota ). Jak velká bude výtoková rychlost  z malého otvoru ve dně cisterny, je-li vrstva vody a vrstva nafty ? Nápověda: kombinace rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice… [1,25 bodu]

Příklad 4:  Do horizontálně umístěné Venturiho trubice vstupuje zprava vzduch rychlostí 10 m/s   o hustotě 1,3 kg/m3. Poloměr širší části trubice kruhového průřezu je 1,0 cm, poloměr užší části poté 0,5 cm. Trubička tvaru U spojující širší a užší část hlavní trubice je naplněna rtutí o hustotě 13 600 kg/m3. Určete, jaký výškový rozdíl se ustálí mezi hladinami rtuti v U-trubičce.

[1,25 bodu]

Vypracované domácí úkoly (buď v ruce nebo na počítači) odevzdávejte podepsané nejpozději do  pátku 26. 5. 2017. V případě dotazů či nejasností pište na jkohout4@kmt.zcu.cz, tam je rovněž možné posílat vyřešené úlohy před uvedeným termínem.