6. cvičení – KMT/MCH2 (čtvrtek 28. 3. 2019)

1. Uvažujte dvě kostky zavěšené na pevné kladce podle obr. První z nich má hmotnost m1 =  1,0 kg, druhá má hmotnost m2 = 1,1 kg. Vypočítejte, za jak dlouho se druhá kostka dotkne země, je-li její počáteční výška nad zemí h = 1,0 m. Hmotnost kladky tvaru homogenního kotouče nelze zanedbat a její hodnota je 50 g při poloměru 5 cm.

2. Sestavte pohybové rovnice pro určení zrychlení těles a kladek, a síly v lanech pro soustavu zobrazenou na obrázku pro případ, že hmotnosti kladek nelze zanedbat, tyto kladky jsou stejné homogenní kotouče o poloměru r a platí, že

3. Těleso tvaru obruče o hmotnosti 10 kg, průměru 1 m a zanedbatelné tloušťce se valí bez podkluzování po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Určete, jakou rychlost má těžiště obruče po uběhnutí 5 m, byla-li na počátku rychlost obruče nulová. Ztráty energie třením zanedbejte. Úlohu řešte jednak pomocí pohybových rovnic (resp. impulsových vět), jednak užitím zákona zachování energie.

4. Uvažujme homogenní válec a kouli valící se bez prokluzu po nakloněné rovině. V jakém poměru budou zrychlení těžiště obou těles?

5. Uvažujme dvě závaží na nakloněných rovinách dle obrázku. Kladka je ve tvaru homogenního kotouče o poloměru r = 5 cm a hmotnosti m = 100 g. Tření zanedbáme. Určete zrychlení soustavy a síly v laně, pokud platí:  m1 = 3 kg, m2 = 5 kg, α = 20 °, β = 30 ° .