Odvození zákona zachování mechanické energie pro netlumené kmitání

Uvažujeme kinetickou energii  kde m je hmotnost a v rychlost, a potenciální energii pružnosti  kde k je tuhost oscilátoru a y je výchylka z rovnovážné polohy (vzhledem ke druhé mocnině nezáleží  na tom, zda je z kladné či záporné).   Pro kmitání v horizontální rovině (které nás zde zajímá) není třeba uvažovat tíhovou potenciální energii. Budeme počítat součet obou energií, tj.  Cílem bude ukázat, že ačkoliv hodnoty obou energií jsou závislé na aktuální poloze a rychlosti oscilátoru, jejich součet je konstantní (tj. na poloze a rychlosti nezávislý). Budeme potřebovat následující vztahy:

- (vztah pro okamžitou výchylku harmonického kmitání s amplitudou (maximální výchylkou)  úhlovou frekvencí  a fází  v nějakém čase t.)

- (vztah pro okamžitou rychlost – označení veličin stejné jako výše)

- (vztah pro úhlovou frekvenci harmonického kmitání, značení veličin viz výše)

- (tzv. goniometrická jednička, tj. vztah udávající, že součet kvadrátů sinu a kosinu daného úhlu je pro libovolný daný úhel roven jedné – odvození jednoduše s jednotkové kružnice pomocí Pythagorovy věty, viz matematika).

Postupnými úpravami pomocí výše uvedených vztahů dostáváme:

Dokázali jsme tedy, že celková mechanická energie netlumeného harmonického kmitání (tj. při zanedbání třecích a odporových sil je konstantní; podobně jako třeba u volného pádu bez odporu prostředí). Při průchodu oscilátoru rovnovážnou polohou rychlostí je potenciální energie pružnosti rovna nule a tudíž je kinetická energie rovna energii celkové. Platí tedy důležitý vztah:

Naopak v bodech obratu je potenciální energie pružnosti maximální  a kinetická energie je rovna nule (protože je tam nulová rychlost).

Zamyslete se nad následujícími problémy (možnost získat plusy do tohoto pololetí, nebo i do dalšího (pokud nedojde ke změně vyučujícícho))

- V jaké výchylce od rovnovážné polohy  je kinetická energie  právě rovna potenciální energii, tj. platí  ? V jakém poměru jsou rychlost v tomto bodě v a rychlost v rovnovážné poloze  ?

- Na pružině o tuhosti kmitá závaží o hmotnosti s maximální výchylkou  Určete:

a) celkovou energii oscilátoru ,

b) periodu T, frekvenci f a úhlovou frekvenci  kmitání,

c) rovnice pro okamžitou výchylku  a okamžitou rychlost ,

d) rychlost oscilátoru při průchodu rovnovážnou polohou

e) hodnoty okamžité výchylky a okamžité rychlosti v čase t 0,1s ,

f) hodnoty kinetické a potenciální a celkové energie v čase t 0,1s .

- Na pružině o tuhosti  je v klidu zavěšena miska o hmotnosti  Na tuto misku dopadne kousek plastelíny o hmotnosti m a přilepí se na misku, v důsledku čehož se začne miska s plastelínou pohybovat tak, že jejich okamžitá rychlost bezprostředně po přilepení je   Soustava následně začne harmonicky kmitat. Určete úhlovou frekvenci  a amplitudu  tohoto kmitání. Nápověda: Při určování amplitudy využijte zákon zachování mechanické energie a uvědomte si, že v důsledku dopadu plastelíny na misku se posune rovnovážná poloha směrem dolů o  tak, aby tíha plastelíny  byla vykompenzována silou pružnosti