Chyby při fyzikálním měřění

Každé fyzikální měření je zatíženo chybou.

V prvním rozlišení dělíme chyby na:

- Hrubé (dána chybou experimentátora, např. zapojení ampérmetru paralelně)

- Systematické (dána přímo metodou, pro danou situaci stále stejná. Např. při měření teploty tělesa měříme vlastně rovnovážnou teplotu těleso + teploměr – lze vyřešit lepší metodou např. bezkontaktním měřením. Typický případ: stanovení odporu rezistoru z měřených hodnot proudu a napětí – které ze dvou na obrázcích níže uvedených řešení je lepší?), zahrnují i přístrojové chyby, kdy systematická chyba je podchycena výrobcem daného přístroje

- Náhodné (jsou dány náhodnými vlivy, které nelze odfiltrovat)

Musíme vždy rozlišovat stanovení chyb u fyzikální veličiny přímo měřené a u veličiny vypočítávané z jiných naměřených veličin.

A) Přímo měřená veličina (např. výška závaží posuvným měřidlem, hmotnost digitálními vahami, proud ampérmetrem apod.)

V praxi je třeba při stanovení chyb měřené veličiny vzít typicky do úvahy jednak chyby náhodné, které se zohledňují opakovaným měřením, jednak chyby přístrojové dané nepřesností přístrojů či měřící metody. V praxi (obzvláště na SŠ) se však prakticky vždy uvažuje pouze jedna z těchto chyb, zatímco druhá se zanedbává. U měření délek či časů se typicky pracuje s náhodnou chybou (a tedy s opakovaným měřením), zatímco u hmotnosti, teploty či elektrických veličin se měří pouze jednou a uvažuje se pouze chyba přístrojová na základě údajů od výrobce přístroje.

A1) Náhodné chyby (opakované měření)

Uvažujme, že naměříme desetkrát výšku nějakého předmětu a získáme tak hodnoty   Stanovíme aritmetický průměr vztahem  a následně rovněž směrodatnou (absolutní) chybu aritmetického průměru složitějším vztahem

Při výpočtu na kalkulačce získáme hodnoty řekněme a Bylo by však hrubou chybou uvést ve výsledku takto stanovenou chybu měření, protože by to indikovalo, že jsme schopni měřit posuvným měřidlem s přesností odpovídající velikosti atomu. Je proto třeba údaje vhodně zaokrouhlit. Typicky se směrodatná chyba zaokrouhluje na jednu platnou číslici (tj. po zaokrouhlení běžným postupem z matematiky je ve výsledku je jediná cifra různá od nuly), což v našem případě vede k zaokrouhlení na desetiny a získáme   Nyní musíme zaokrouhlit rovněž získaný aritmetický průměr, a to tak, aby se průměr a chyba shodovaly v řádu (tj. oboje bylo v našem případě s přesností na desetiny). Dostáváme Nyní zapíšeme výsledek ve tvaru aritmetický průměr ( směrodatná chyba a dostaneme:

Vidíme, že jsou dodržena dvě základní pravidla: 1) Řády průměru a chyby se shodují a 2) Chyba je zaokrouhlena na jednu platnou číslici.

Nyní stanovíme ještě relativní chybu průměru, která nám udává velikost chyby ve vztahu k průměrné hodnotě. Značíme ji  a platí pro ni vztah

Vidíme tedy, že relativní chyba je necelá jedna setina, tj. necelé jedno procento. Tuto chybu budeme potřebovat ve chvíli, kdy se z naměřených hodnot určitých veličin pokusíme spočítat veličiny další.

A2) Přístrojové chyby (jediné měření)

Zde budeme zcela vycházet z údajů pro uvedený měřicí přístroj. Například u digitálních vah bude přímo uvedeno, že absolutní chyba při měření hmotnosti je u teploměru bude udáno, že měří s přesností  apod. U měření elektrických veličin digitálními přístroji se budeme setkávat často s tím, že chyba bude udávána jako procento z rozsahu, nikoliv jako procento z měřené hodnoty! Pokud tedy naměříme napětí  na rozsahu přístroje 20 V a chyba udaná výrobce bude 0,5 % z rozsahu, bude absolutní chyba rázem nikoliv jak by se někomu mohlo zdát! Relativní chyba pak dosahuje hodnoty  což je poměrně velká hodnota. Pokud však úplně stejné napětí  naměříme na menším rozsahu přístroje 2 V, dostaneme absolutní chybu pouze a odpovídající relativní chyba bude pak pouze  což je již podstatně příznivější hodnota. Z toho plyne poučení snažit se měřit vždy na co nejnižším možném přijatelném rozsahu.

Nebudeme se zde zabývat chybou čtení stupnice a chybou zaokrouhlení údaje zobrazeného na displeji, protože tyto chyby jsou typicky mnohem menší ve srovnání se samotnými přístrojovými chybami.

B) Chyby vypočtených veličin (například hustota z rozměrů a hmotnosti, tuhost pružiny z periody kmitání a hmotnosti závaží…)

Dá se dokázat, že relativní chyba veličiny A vypočítané z měřených veličin  pomocí vztahu se stanovuje užitím relativních chyb měřených veličin (jejich stanovení viz výše) pomocí vztahu

Jinými slovy, mocniny se při výpočtu chyby převádí podobně jako u logaritmů na násobení, násobení a dělení se pak převádí vždy na sčítání a všechny relativní chyby vystupují ve druhých mocninách a v závěrečné odmocnině.  Pro pochopení ukážeme konkrétní postup na dvou příkladech:

Příklad 1: Uvažujme, že měříme postupně výšku válečku , jeho poloměr  a jeho hmotnost . Chceme stanovit hustotu materiálu válečku. U výšky a poloměru jsme provedli měření opakovaně a získali jsme pomocí výše uvedených vzorců hodnoty průměrů  a rovněž směrodatné absolutní chyby U hmotnosti jsme měřili jenom jednou a získali jsme hodnotu  přičemž absolutní chyba udaná výrobcem vah byla Budeme potřebovat u všech veličin určit relativní chyby:

Nyní využijeme toho, že hustota se stanoví vztahem   Po převedení na základní jednotky (u délek na metry, u hmotnosti na kilogramy) tak dostaneme hustotu  Relativní chybu hustoty pak v souladu s výše uvedeným vzorcem určíme jako

Relativní chybu čísla  jsme zde pokládali za rovnu nule, protože je ve srovnání s ostatními chybami zcela zanedbatelná. Absolutní chybu hustoty poté stanovíme pomocí relativní chyby vztahem . Nyní však musíme chybu správně zaokrouhlit v souladu s výše uvedeným. Zaokrouhlujeme na jednu platnou číslici, což v našem případě odpovídá stovkám. Získáme tedy   Na stejný řád musíme nyní zaokrouhlit vypočtenou hodnotu hustoty. Dostáváme  Výsledek zapíšeme ve tvaru:

Příklad 2: Při dynamické metodě měření tuhosti pružiny se tuhost stanoví vztahem  kde m je hmotnost zavěšeného závaží a T je perioda kmitání. Uvažujme, že jsme jedenkrát změřili hmotnost závaží s absolutní chybou udanou výrobcem Dále jsme celkem desetkrát měřili dobu trvání 20 period a po vydělení získaných údajů dvaceti a jejich zpracování jsme obdrželi průměrnou hodnotu periody a směrodatnou chybu průměru  Spočítáme relativní chyby obou uvažovaných naměřených veličin:

Změřenou tuhost pružiny stanovíme po převedení hmotnosti na kilogramy jako

Pro relativní chybu tuhosti pružiny bude poté platit:

Opět jsme zanedbali chybu čísla  Nyní určíme absolutní chybu tuhosti jako Zbývá již jen zaokrouhlit chybu na jednu platnou číslici, což v našem případě je na setiny a vede k výsledku na stejný řád zaokrouhlit i vypočtenou hodnotu hustoty, čímž dostaneme a konečně zapsat získaný výsledek jako

Měření délky

Typicky využíváme:

- Pravítko (dílek 1 mm)

- Posuvné měřidlo – šupleru (dílek 0,1 mm)

- Mikrometr (dílek 0,01 mm)

Princip měření posuvným měřidlem je ukázán pomocí animace na https://cs.wikipedia.org/wiki/Posuvn%C3%A9_m%C4%9B%C5%99%C3%ADtko

Princip měření mikrometrem je ukázán pomocí animace na

https://en.wikipedia.org/wiki/Micrometer

Poznámky:

- Stále rozšířenější jsou digitální šuplery a mikrometry

- Zvláště u mikrometru je velmi důležité správně nastavení nuly.