Cvičení – mechanika tekutin (statika – základy)

- Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 20 cm2 a 800 cm2. Na menší píst působí síla o velikosti 100 N. Určete: a) tlak, který tato síla vyvolá v kapalině. b) velikost tlakové síly působící na větší píst c) dráhu, o kterou se posune větší píst, jestliže se menší píst posune o 8 cm d) práci, kterou při tomto posunutí vykoná tlaková síla.

ŘEŠENÍ: http://reseneulohy.cz/1001/hydraulicky-lis

- Užší píst hydralického lisu se posunul o 25 cm směrem dolů, zatímco šírší píst se posunul o 5 mm směrem nahoru. Jaká síla působí na širší píst, jestliže na užší působí síla 200 N?

ŘEŠENÍ: pro analogický příklad např. na https://www.vascak.cz/data/priklady/priklady2.php?skupina=1&priklady=13_1;13_4;13_5;13_6;13_8;13_12;13_14;13_19;13_26;13_30;13_35;13_37;13_42;13_62;13_64;13_73;13_74;

3. V jaké hloubce je hydrostatický tlak vody pětkrát větší než normální atmosférický tlak?

4. Vodní nádrž Orlík je největší českou přehradou co do objemu zadržované vody. Pata hráze leží v nadmořské výšce 275 m n.m., maximální povolená kóta hladiny v nádrži je 354 m n.m. Plocha vodní nádrže je přibližně 2730 ha.

a) Během povodní v roce 2002 byla maximální povolená výška hladiny překročena o 2 m. Určete, jak velký byl tlak na dně u paty hráze.

b) V době kulminace Vltavy byl přítok do nádrže 4400 m3/s, odtok z nádrže 3100 m3/s. Určete, za jak dlouho by v této situaci stoupla hladina v nádrži o 1 m. (Uvažujte, že zvýšení hladiny nezmění plochu nádrže.)

ŘEŠENÍ: http://reseneulohy.cz/666/vodni-nadrz-orlik

5. Nádoba s tvarem krychle o hraně 20 cm je naplněna až po okraj vodou o hustotě 1 g·cm-3. Určete velikost tlakové síly působící na dno nádoby a na boční stěnu.

ŘEŠENÍ: Analogická úloha řešena v prezentaci z přednášky.

6. Ledová kra má tvar kvádru o obsahu podstavy 1 m2 a výšce 20 cm. Určete minimální hmotnost závaží, jež je nutné položit na kru, aby se potopila. Hustota ledu je 0,9 g·cm-3., hustota vody pak  1000 kg·m-3.

Jde o dobrovolný domácí úkol na příští hodinu!

7. Zlatý předmět má na vzduchu hmotnost 96,25 g. Ponořen ve vodě je vyvážen závažím o hmotnosti 90,25 g. Rozhodněte, zda je předmět dutý. Pokud ano, určete objem dutiny. Hustota zlata je 19,25 g·cm-3. Hustota vody je 1000 kg·m-3.

ŘEŠENÍ: http://reseneulohy.cz/1034/zlato-vyvazene-zavazim

8. Dutá zinková krychle o celkovém objemu V = 200 cm3 plave na vodě o hustotě ρv = 1 g·cm-3 tak, že je ponořena do poloviny.  Určete objem dutiny Vd, víte-li, že hustota zinku je ρZn = 7,1 g·cm-3.

ŘEŠENÍ: Uvědomíme si, že průměrnou hustotu krychle je možné velmi snadno stanovit z toho, že polovina je ponořená. Tato hodnota musí být polovinou hustoty vody, tj. ρp = 0,5 g/cm3. Nyní uvážíme definici hustoty a postupnými úpravami vyjádříme objem pevné části VZn  a následně objem dutiny. Platí:

Objem dutiny je cca 186 cm3.

9. Korková krychle o hraně 0,1 m je ponořena do hloubky 0,2 m (vzhledem k horní podstavě) pomocí tenkostěnné trubice o průměru 5 cm. Jaké závaží musíme vložit do trubice, aby se korková krychle od ní odtrhla. Hustota vody je 1000 kg·m-3 , hustota korku je 200 kg·m-3

ŘEŠENÍ: Viz materiály k předchozí přednášce.

10. Určete velikost tlakové síly působící na přehhadní hráz tvaru paraboly, jestliže její výška je 100 m a koruna hráze má délku 80 m.

ŘEŠENÍ: Kdyby byl profil hráze obdélníkový, byla by úloha snadno řešitelná průměrováním bez užití integrálů. Stačilo by vzít průměrnou hloubku 50 m a jemu odpovídající průměrný hydrostatický tlak a následně jej pronásobit obsahem hráze. U parabolického profilu však průměrovat nemůžeme a je nutné integrovat. Cílem je stanovit funkční závislost dle obrázku níže. Evidentně se bude jednat o funkci  Musíme stanovit hodnotu K. Součástí grafu je bod se souřadnicemi [100;40], dosazením tak dostáváme  Jde tedy o funkci   Hloubka elementu dy pod hladinou je zjevně  hydrostatický tlak jako funkce x je tedy  Dále je třeba určit plochu elementu dS, kde zjevně platí  Síla působící na tento element bude

Celková síla působící na polovinu hráze je pak dána příslušným integrálem, přičemž meze se mění od 0 do 100. Platí tedy:

Výsledná síla je dvojnásobná, tedy cca 2,14 GN.

# Text boxes

40 m

100 m