Cvičení – dynamika hmotného bodu, kinematika pomocí integrálů (3.12.2018)

1. Balón o hmotnosti 250 kg se začal pohybovat směrem k zemi se zrychlením . Určete hmotnost zátěže, kterou je třeba shodit, aby balón získal zrychlení stejné velikosti, ale orientované vzhůru. Odpor vzduchu zanedbejte.

2. Auto o hmotnosti 2 400 kg, jedoucí rychlostí o velikosti 72 km*h-1, zastavilo po projetí dráhy 100 m. Určete velikost brzdící síly, byl-li pohyb rovnoměrně zpomalený.

3. Auto o hmotnosti 1 400 kg se rozjíždí po rovné silnici. Na dráze délky 1 000 m dosáhne určité rychlosti. Na auto působí tahová síla o velikosti 1 700 N a proti směru pohybu stálá odporová síla 100 N. Určete zrychlení auta a rychlost, které na konci ujeté dráhy dosáhlo.

4. Závislost zrychlení na čase je pro pohyb po přímce dána vztahem a = 3*t + 2. Stanovte závislosti rychlosti a dráhy na čase. Dále určete dráhu uraženou mezi 3 a 8. sekundou pohybu. Jaká byla průměrná rychlost v tomto časovém úseku?

5. Závislost rychlosti na čase je pro pohyb po přímce dána vztahem  Stanovte závislosti zrychlení a dráhy na čase a hodnoty obou veličin po 5 sekundách, když víte, že v nulovém čase byla i uražená dráha nulová. Dále určete dráhu uraženou mezi 3 a 8. sekundou pohybu. Jaká byla průměrná rychlost v tomto časovém úseku?

6. Užitím diferenciální rovnice se dá dokázat, že závislost dráhy na čase u přímočarého pohybu auta rozjíždějícího se s konstantním výkonem P je při zanedbání odporu prostředí dána vztahem kde m je hmotnost vozidla. Určete časové závislosti rychlosti v(t) a zrychlení a(t).

7. Závislost rychlosti hmotného bodu při přímočarém pohybu je dána vztahem Určete závislost polohy na čase x(t), dráhu uraženou během prvních pěti sekund pohybu a průměrnou rychlost v těchto prvních pěti sekundách. V čase t = 0 s byl hmotný bod v počátku, tj. x(0) = 0.

8. Hmotný bod se pohybuje se zrychlením, jehož závislost na čase je dána vztahem a =  kt, kde k = 3ms-3. Určete dráhu uraženou v časovém intervalu od t1=2s do t2= 6s. V čase t = 0 je okamžitá rychlost hmotného bodu nulová.

9. Závislost polohy hmotného bodu na čase při rovinném pohybu je dána vektorem r = (t – sin t,1 – cos t). Určete závislost vektoru rychlosti, vektoru zrychlení, velikosti rychlosti, velikosti celkového zrychlení, velikosti tečného zrychlení, velikosti normálového zrychlení a hodnoty poloměru křivosti trajektorie na čase.

10. Vektor zrychlení pohybující se částice je dán vztahem a(t) = Určete a) časovou závislost vektoru rychlosti v(t) a jeho velikosti v(t), b) dráhu částice  uraženou mezi 2. a 8. sekundou a průměrnou rychlost v tomto úseku c) časovou závislost polohového vektoru r(t) d) časovou závislost velikosti tečného zrychlení at(t) a normálového zrychlení an(t), e) časovou závislost poloměru křivosti R(t). Dále určete, po jaké křivce se hmotný bod pohybuje.

11. Závislost polohy hmotného bodu na čase při rovinném pohybu je dána vektorem  Určete časovou závislost vektoru rychlosti, vektoru zrychlení, velikosti rychlosti, velikosti celkového zrychlení, velikosti tečného zrychlení, velikosti normálového zrychlení a hodnoty poloměru křivosti trajektorie na čase. Dále určete dráhu uraženou během prvních 5 sekund a průměrnou rychlost v těchto prvních 5 sekundách.