Cvičení – septima A (magnetismus)

- Tři rovnoběžné vodiče s proudy o stejné velikosti leží v jedné rovině a vzdálenosti krajních vodičů od prostředního jsou stejné. Krajními vodiči teče proud opačným směrem než prostředním vodičem. Jaký směr a velikost má magnetická indukce v bodě, který je ve stejné vzdálenosti  a od středního vodiče jako krajní vodiče a leží na kolmici k rovině, v níž leží vodiče?

ŘEŠENÍ: Celková indukce v daném bodě je dána vektorovým součtem indukcí vyvolaných v tomto bodě jednotlivými vodiči. Platí tedy vztah  . Směry jednotlivých vektorů, jenž musíme určit pomocí Ampérova pravidla pravé ruky, jsou patrné z obrázku. Nejprve určíme výslednici vektorů a . Velmi důležité pro nás je, že proudy  a  jsou stejné a stejná je i vzdálenost vodičů, jimiž tyto proudy protékají, od daného bodu. Díky tomu bude platit, že . Pro velikost výslednice, jejíž směr je patrný z obrázku, pak bude platit vztah , kde  je úhel, který svírá každý ze skládaných vektorů s výslednicí. To je však vzhledem k vlastnostem rovnoramenného trojúhelníka zjevně 45˚. Užitím vztahu pro magnetickou indukci nekonečně dlouhého přímého vodiče pak můžeme S uvážením toho, že vzdálenost uvažovaného bodu od vodičů 1 a 3 je psát

.

Nyní určíme magnetickou indukci vyvolanou prostředním vodičem. Její směr je zjevně opačný než směr vektoru  a pro velikost platí vztah . Pro celkovou indukce v daném bodě pak bude zjevně platit

.

Magnetická indukce v daném bodě je tedy rovna 0.

- Odhadněte výpočtem maximální velikost magnetické indukce magnetického pole vychylovacích cívek televizní obrazovky. Předpokládejte, že magnetické pole je homogenní a prostorově omezené dvěma rovinami kolmými na osu obrazovky. Jejich vzájemná vzdálenost je  Elektrony jsou před vstupem do magnetického pole urychleny elektrickým polem mezi elektrodami o napětí . Maximální odchýlení trajektorie elektronů od osy obrazovky je . Hmotnost elektronu je jeho náboj pak

ŘEŠENÍ:  Po vstupu do magnetického pole se elektrony začnou pohybovat po kružnici. Po opuštění tohoto pole pokračují elektrony po přímce směrem ke stínítku obrazovky. Odchylku trajektorie elektronů způsobuje magnetická síla o velikosti , která se projevuje jako síla dostředivá. Z této skutečnosti jsme schopni spočítat poloměr kružnice po níž se bude elektron po dobu svého průletu magnetickým polem pohybovat. Bude platit

.

Z obrázku je zřejmé, že pro sinus úhlu , jenž udává odchýlení trajektorie elektronů od osy obrazovky platí vztah . Pro velikost magnetické indukce pole vychylovacích cívek pak můžeme psát

.

Pro rychlost elektronu urychleného napětím U se dá na základě zákona zachování energie odvodit následující vztah . S využitím tohoto vzorce již můžeme po dosazení vypočítat hledanou magnetickou indukci. Platí

.

Magnetická indukce magnetického pole vychylovacích cívek je zhruba .

3. Alfačástice vlétla ve směru normály do oblasti příčného magnetického pole o indukci . Velikost oblasti je . Najděte rychlost částice, jestliže se při průchodu magnetickým polem odklonila o úhel . Hmotnost alfa částice je  její hmotnost pak

ŘEŠENÍ: Na alfačástici působí v průběhu jejího letu v magnetickém poli stálá magnetická síla, jenž způsobí, že se tato částice bude pohybovat po kružnici. Poloměr této kružnice určíme z toho, že magnetická síla je při tomto pohybu silou dostředivou. Platí vztah

.

Pro sinus úhlu , jenž udává odchýlení trajektorie částice od původního směru, zjevně platí vztah . Pro rychlost čístice pak dostáváme

.

K tomu, abychom mohli spočítat konkrétní hodnotu rychlosti, samozřejmě musíme znát hmotnost a elektrický náboj alfačástice. Z jaderné fyziky však víme, že tato částice je tvořena dvěma protony a dvěma neutrony. Uvážíme-li, že hmotnost protonu i neutronu je přibližně rovna atomové hmotnostní konstantě a proton má kladný elementární náboj, můžeme psát . Výše odvozený vztah pro rychlost pak můžeme přepsat do tvaru

.

Alfačástice se pohybuje rychlostí zhruba .

4.  Zadání i řešení na http://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli

5. Zadání i řešení na http://reseneulohy.cz/53/dva-rovnobezne-vodice-s-proudem

6. Zadání i řešení na http://reseneulohy.cz/471/nulova-magneticka-indukce-mezi-primymi-vodici-s-proudy

7. Zadání i řešení na http://reseneulohy.cz/52/tri-rovnobezne-vodice-s-proudem

Cvičení 1. Elektron urychlený napětím  vletí do homogenního magnetického pole, jehož směr je kolmý ke směru pohybu elektronů a velikost magnetické indukce je . Určete poloměr trajektorie a dobu oběhu po této trajektorii. Hmotnost elektronu je jeho náboj pak  [cca 1 metr, perioda - ]

Cvičení 2. Tři rovnoběžné vodiče s proudy o stejné velikosti leží v jedné rovině a vzdálenosti krajních vodičů od prostředního jsou stejné. Všemi vodiči teče proud stejným směrem. Jaký směr a velikost má magnetická indukce v bodě, který je ve stejné vzdálenosti  a od středního vodiče jako krajní vodiče a leží na kolmici k rovině, v níž leží vodiče? [směr doleva, velikost  ]

Cvičení 3. Malé těleso o hmotnosti m s kladným nábojem Q, které je připevněno k niti o délce l, se může pohybovat po kružnici ve vertikální rovině. Homogenní pole o magnetické indukci  je orientováno kolmo k této rovině a směřuje ven z nákresny. Jakou minimální rychlost v musí mít těleso v  horním bodě, aby mohlo vykonat celý obrat? (nápověda: viz obrázek). Tíhové zrychlení je g.

[]

# Text boxes

K příkladu 1

a

a

a

•

K příkladu 2

l

r

•

Ke cvičení 3

l

K příkladu 3

l

r

Ke cvičení 2

a

a

a