9. cvičení – KMT/MCH2 (čtvrtek 19. dubna 2018)

1. Rotor s počáteční úhlovou rychlostí  je brzděn momentem síly přímo úměrným druhé mocnině velikosti úhlové rychlostí (tj.  Určete závislosti úhlové rychlosti a úhlové dráhy uražené během brzdění na čase, tj.

2. Uvažujeme rotor roztáčející se s  výkonem P  klesajícím s rostoucí úhlovou rychlostí vztahem kde A i B jsou konstanty.

a) sestavte pohybovou rovnici

b) určete, jaké maximální úhlové rychlosti může rotor dosáhnout.

c) řešte pohybovou rovnici a stanovte závislost rychlosti na čase ω(t) pro případ, že můžeme zanedbat odporovou sílu vzduchu.

Nápověda k příkladům 1 a 2: Výkon rotoru se spočte pomocí vztahu

3. Uvažujte dvě kostky zavěšené na pevné kladce podle obr. První z nich má hmotnost m1 =  1,0 kg, druhá má hmotnost m2 = 1,1 kg. Vypočítejte, za jak dlouho se druhá kostka dotkne země, je-li její počáteční výška nad zemí h = 1,0 m. Hmotnost kladky tvaru homogenního kotouče nelze zanedbat a její hodnota je 50 g při poloměru 5 cm.

4. Sestavte pohybové rovnice pro určení zrychlení těles a kladek, a síly v lanech pro soustavu zobrazenou na obrázku pro případ, že hmotnosti kladek nelze zanedbat, tyto kladky jsou stejné homogenní kotouče o poloměru r a platí, že

5. Těleso tvaru obruče o hmotnosti 10 kg, průměru 1 m a zanedbatelné tloušťce se valí bez podkluzování po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Určete, jakou rychlost má těžiště obruče po uběhnutí 5 m, byla-li na počátku rychlost obruče nulová. Ztráty energie třením zanedbejte. Úlohu řešte jednak pomocí pohybových rovnic (resp. Impulsových vět), jednak užitím zákona zachování energie.

6. Uvažujme homogenní válec a kouli valící se bez prokluzu po nakloněné rovině. V jakém poměru budou zrychlení těžiště obou těles?