Děje v ideálních plynech (energetika) a Meyerův vztah

| Děj | Vztah mezi p,V a T | Práce | Teplo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izochorický (V = konst.) |  | W = 0 (neboť ) |  | (z 1. TZ) |
| Izotermický (T = konst.) |  | (nutný integral) |  | (z 1. TZ) |
| Izobarický (p = konst.) |  |  |  |  |
| Adiabatický (Q = 0) |  |  | Q = 0 | (z 1. TZ) |

Poznámky: Změna vnitřní energie je ve všech případech dána vztahem !! Pro izotermický děj je tedy  protože teplota se nemění.  Při energetické bilanci dávat vždy pozor na to, kdy koná práci plyn a kdy vnější síly a na to, zda plyn teplo přijímá, či odevzdává!!  Poissonova konstanta  je definována vztahem

Odvození Meyerova vztahu: Uvažujme izobarickou expanzi plynu. Při zvětšení objemu (tj. práci koná plyn) dochází podle vztahu  rovněž k nárůstu teploty (tj. ke zvětšení vnitřní energie plynu). Dodané teplo tedy musí kompenzovat jak práci vykonanou plynem, tak i nárůst jeho vnitřní energie a 1. termodynamický zákon můžeme napsat ve tvaru  Po dosazení z výše uvedených vztahů pro izobarický děj dostáváme:

Při odvození jsme využili toho, že odečtením stavových rovnic IP pro koncový stav   a pro počáteční stav  získáváme identitu  Odvozený vzorec   se nazývá Meyerův vztah a dává do souvislosti měrné tepelné kapacity při stálém tlaku a stálém objemu. Zároveň jasně dokazuje, že druhá z nich je vždy větší.

Poznámka 1: Z hlubších teoretických úvah vyplývá, že pro měrnou tepelnou kapacitu při stálém objemu platí  kde i je počet stupňů volnosti. Pro jednoatomový plyn tak máme  pro dvouatomový poté

Poznámka 2: Někdy je vhodnější uvádět místo měrných tepelných kapacit vztažených na 1 kg tzv. molární tepelné kapacity vztažené na 1 mol (tj. jednotka je ) V takovém případě značíme velkým písmenem C  a platí vztah  Meyerův vztah má pak pro molární tepelné kapacity jednoduchý tvar