Příklady k 3. testu z KMT/MCH 1 – Dynamika

- Dynamika přímočarého pohybu

- Balón o hmotnosti 250 kg se začal pohybovat směrem k zemi se zrychlením . Určete hmotnost zátěže, kterou je třeba shodit, aby balón získal zrychlení stejné velikosti, ale orientované vzhůru. Odpor vzduchu zanedbejte.    [10 kg]

- Hranol o hmotnosti  je tažen za nit tak, že se pohybuje s konstantní rychlostí po vodorovné podložce s koeficientem tření .	Najděte úhel , při němž bude natažení nitě nejmenší. Jaké bude( (, (

- Těleso nejprve klouže po nakloněné rovině pod úhlem , potom po vodorovné rovině urazí stejnou vzdálenost, jako je délka nakloněné roviny. Vypočítejte koeficient tření k za předpokladu, že je stejný na nakloněné i vodorovné rovině. [0,27]

- Soustava těles (viz obr.( je spojena nehmotnou nití, také hmotnost kladky lze zanedbat. Najděte zrychlení tělesa  a sílu, jakou je napínána nit mezi tělesy  a . Koeficient tření mezi oběma tělesy o povrchem je .

(, (

5.  U zařízení dle obr. jsou známy - koeficient tření , úhel . Hmotnost kladky a niti jsou zanedbatelné, kladka se otáčí bez tření. Na počátku se obě tělesa nacházejí v klidu. Určete poměr , při němž se těleso  začne pohybovat:

a) dolů(b) nahoru. (, (

6.  Auto o hmotnosti 2 400 kg, jedoucí rychlostí o velikosti 72 km*h-1, zastavilo po projetí dráhy 100 m. Určete velikost brzdící síly, byl-li pohyb rovnoměrně zpomalený. [4 800 N]

7.  Lyžař se z klidu rozjížděl po svahu se sklonem 10º. Po ujetí 100 m svah skončil a následuje vodorovná rovina, na níž po ujetí 50 m lyžař zastavil. Určete koeficient smykového tření mezi lyžemi a sněhem.  [0,117]

8. Homogenní lano o délce L je položeno na stole a jeho část visí ze stolu, jak je znázorněno na obrázku 13. Když přes okraj stolu visí jedna čtvrtina jeho délky, začne se sesouvat se stolu.

- Určete součinitele klidového tření f mezi lanem a stolem.

- Bude pohyb lana rovnoměrně zrychlený? Zdůvodněte.

[1/3, nebude]

9. Puk byl položen na nakloněnou rovinu a byla mu udělena rychlost  směrem vzhůru po nakloněné rovině. Koeficient tření mezi pukem a nakloněnou rovinou je . Při jaké hodnotě úhlu nakloněné roviny bude dráha uražená pukem do zastavení nejmenší( Jaká bude( (,  (

10. Těleso se začalo pohybovat zdola nahoru po nakloněné rovině s úhlem . Najděte koeficient tření mezi tělesem a podložkou, víte-li, že doba pohybu vzhůru byla dvakrát menší než doba pohybu dolů po nakloněné rovině.	(0,16(

- Zákony zachování hybnosti a energie

1. Řetízek o hmotnosti 1 kg délky 1,40 m visí na niti tak, že se svým dolním koncem dotýká stolu. Po přepálení niti řetízek dopadl na stůl. Najděte celkovou hybnost, kterou předal stolu. ((

2. Těleso o hmotnosti  padá kolmo z určité výšky s počáteční rychlostí  orientovanou směrem dolů. Vypočítejte práci W tělesa proti síle odporu vzduchu, vykonanou za dobu , víte-li, že na konci tohoto časového intervalu mělo těleso rychlost . Sílu odporu vzduchu lze považovat za konstantní. [3,9 kJ]

3. Vagón o hmotnosti  se pohybuje rychlostí  a na své dráze narazí na druhý vagón hmotnosti , přičemž se s ním spojí. Najděte společnou rychlost obou vagónů v okamžiku jejich spojení. Vypočítejte vzdálenost l, kterou urazí oba vagóny po spojení, jestliže třecí síla  tíhy vagónů.	[; 4,65 m]

4. Koule s hmotností M visí na niti délky l. Do koule vnikne vodorovně letící náboj hmotnosti m a zůstane v ní. Jakou minimální rychlostí musí letět náboj, aby po jeho vniknutí do koule vykonala jednu kruhovou otáčku ve svislé rovině?	[]

5. Jak velkou hybnost má cihla o hmotnosti 4 kg při dopadu z výšky h = 15 m?   []

6. Člověk o hmotnosti 60 kg běžící rychlostí o velikosti 8 km.h-1 dožene vozík hmotnosti 80 kg, jedoucí rychlostí o velikosti 2,75 km*h-1 a skočí na něj. Jakou výslednou rychlostí se pohybuje vozík s člověkem?                                   [ ]

7. Náboj byl vystřelen rychlostí  pod úhlem  k horizontu. V nejvyšším bodě dráhy se roztrhl na dva stejné kusy. Jeden dopadl přímo pod nejvyšší bod dráhy rychlostí . Jakou rychlostí dopadl na zem druhý kus? Odpor vzduchu zanedbejte. ((

8. Střela o hmotnosti m = 20 g byla vstřelena do balistického kyvadla o hmotnosti M = 5 kg. Po nárazu a zachycení střely se hmotný střed kyvadla zvedl o 10 cm.  Určete rychlost  střely. []

9. Z děla o hmotnosti 1 t byla vystřelena střela o hmotnosti 1 kg rychlostí o velikosti 400 m.s-1. Určete kinetickou energii zpětného pohybu děla v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň. Porovnejte s kinetickou energií střely.   [Kinetická energie děla Ed = 80 J, střely Es = 80 000 J]

10. Kulička o hmotnosti m a objemu V padá do vody z výšky H. Vnikne do vody do hloubky h a potom vyletí z vody (hustota kuličky je menší než hustota vody). Najděte sílu odporu vody F za předpokladu, že je konstantní, a výšku , do níž vyskočí kulička nad hladinu vody. Odpor vzduchu zanedbejte.  [; ]

# Text boxes

Př. 8