Cvičení – elektrický proud

Základní otázky:

- Jak je definována veličina elektrický proud a v jakých jednotkách se udává?

- Jaký proud prochází vodičem, pokud jím protekl náboj 10 C za dobu 5 sekund?

- Jak se dá pomocí proudu vyjádřit náboj a jaký náboj dokáže dodat autobaterie, na níž je uvedena hodnota 44 Ah?

- Je tento náboj v autobaterii uskladněn podobně jako v kondenzátoru? Jak vypadá závislost napětí na čase míře nabití u kondenzátoru a jak u autobaterie?

- Ve které části elektrického obvodu konají práci elektrostatické síly a ve které neelektrostatické síly?

- Co je to elektromotorické napětí zdroje a jaký je vztah mezi ním a svorkovým napětím pro případ ideálního a reálného zdroje?

- Jaké typy elektrických zdrojů existují?

- Jak fungují elektromobily, jaký je u nich v současné době největší problém a o jakém řešení se v této souvislosti uvažuje?

- Co je to voltampérová charakteristika a jak vypadá tato charakteristika pro rezistor a pro žárovku?

- Jak funguje Ohmův zákon?

- Jaká je jednotka elektrického odporu?

- Jak závisí odpor kovového vodiče na teplotě a jak na geometrických charakteristikách?

- Co je to měrný elektrický odpor a jaká je jeho jednotka?

- Co je to součinitel teplotního odporu a jaká je jeho jednotka?

- Co jsou to supravodiče a kde se supravodiče používají?

- Jaká pravidla platí pro sériové a paralelní spojování rezistorů a na jakých principech je možné tato pravidla odvodit?

- V jakém poměru se rozdělí proud mezi rezistory zapojené paralelně a napětí mezi rezistory zapojené sériově?

- Jakou práci vykonají elektrostatické síly při přenesení náboje Q ve vnější části obvodu?

- Jak je možné stanovit výkon elektrického proudu v daném spotřebiči (znát či umět odvodit všechny tři modifikace příslušného vztahu) a kde se v praxi využívá tepelná výměna mezi vodičem a okolím?

- Co je to zatěžovací charakteristika zdroje a jaký je její typický tvar?

- Jak zní Ohmův zákon pro uzavřený obvod a jak se odvodí?

- Co je to vnitřní odpor zdroje?

- Co je to zkratový proud a jak se zkratový proud spočítá při znalosti elektromotorického napětí a zdroje a jeho vnitřního odporu?

Příklady a cvičení:

1.    K osvětlovacímu tělesu prochází kabelem z akumulátorové baterie  elektronů za minutu. Jaký proud prochází vodičem?

ŘEŠENÍ: Elektrický proud lze definovat jako množství náboje prošlé vodičem za jednotku času. Přitom známe náboj nesený jedním elektronem (tj. elementární náboj   a víme, že minuta má 60 sekund. Proto můžeme psát

Vodičem protéká proud .

2.     Olověný akumulátor je nabit nábojem . Jak dlouho můžeme akumulátor používat bez nabití, užíváme-li ho jako zdroj napětí pro elektrický obvod se žárovkou, kterou prochází proud .

ŘEŠENÍ: Přímým použitím známého vztahu  pro elektrický proud a s uvážením toho, že hodina má 3600 sekund dostáváme

Akumulátor můžeme bez nabití používat po dobu hodin.

Cvičení 1: Jaký elektrický náboj projde vodičem za , jestliže

a)   je proud stálý ; [řešení: 75 C]

b)   proud rovnoměrně roste od  do  [řešení: 7,5 C]

3.   Drát kruhového průřezu délky  o průměru  má odpor . Jak dlouhý musí být drát z téhož materiálu o dvojnásobném poloměru , aby měl stejný odpor. Určete měrný elektrický odpor materiálu, z něhož je vodič vyroben.

ŘEŠENÍ: Užitím známého vztahu pro odpor vodiče udávajícího, že tento odpor je přímo úměrný délce vodiče a nepřímo úměrný poloměru vodiče, můžeme s využitím vzorce pro obsah kruhu psát

.

Pomocí stejného vztahu určíme i měrný elektrický odpor materiálu

.

Drát musí mít délku . Měrný elektrický odpor materiálu je .

.       4. Konstantan má měrný odpor . Určete délku drátu z konstantanu o průměru , aby odpor drátu byl . Jak dlouhý měděný drát téhož průměru má stejný odpor, je-li měrný elektrický odpor mědi .

ŘEŠENÍ: Délku drátu určíme jednoduchou úpravou vztahu pro výpočet odporu vodiče a užitím vztahu pro obsah kruhu:

Pomocí stejného vztahu vyřešíme i druhou část úlohy

.

Délka drátu z konstantanu je . Měděný drát by měl délku .

5. Jak velký je měrný elektrický odpor vodiče o průřezu , jestliže jsme při délce  a procházejícím proudu  naměřili napětí ?

ŘEŠENÍ: Přímým užitím Ohmova zákona a vztahu pro výpočet odporu vodiče získáváme po převedení průřezu vodiče na metry čtvereční rovnou řešení:

Měrný elektrický odpor vodiče je

6. Vlákno žárovky je z wolframu, který má teplotní koeficient odporu . Odpor vlákna při  je . Určete odpor vlákna při teplotě .

ŘEŠENÍ: Použitím známého vztahu udávající  závislost odporu na teplotě získáváme

.

Při teplotě 2000˚ C má vlákno žárovky odpor .

7.  Konstantanový drát má při teplotě  odpor  a při teplotě  odpor . Určete teplotní koeficient odporu konstantanu.

ŘEŠENÍ: Hledaný koeficient získáme jednoduchou úpravou ze vzorce určujícího závislost odporu na teplotě. Bude platit

Teplotní koeficient odporu konstantanu je  .

Cvičení 2: Dva dráty ze stejného materiálu o stejné hustotě mají stejnou hmotnost. První drát je n-krát delší. V jakém poměru jsou elektrické odpory drátů? [řešení: n2:1]

8.  Odpor  žárovky připojené k síti je patnáctkrát větší při teplotě  než při teplotě . Určete odpor při teplotě 10˚ C a teplotní koeficient odporu.

ŘEŠENÍ: Nejprve určíme teplotní koeficient odporu. Díky platnosti známého vztahu udávajícího závislost odporu na teplotě můžeme psát

.

Odpor při teplotě 10˚ C určíme s pomocí vzorce . Údaj o výkonu žárovky musíme samozřejmě vztahovat k situaci, kdy žárovka pracuje, tj. k teplotě . Proto musíme i za odpor R dosazovat hodnotu  Dále si musíme uvědomit, že síťové napětí je  Bude platit

.

Odpor žárovky při teplotě 10˚ C je . Teplotní koeficient odporu je .

Cvičení 3: Žárovkou připojenou na síť  prochází při teplotě  proud . Jak velký je nárazový proud při rozsvícení žárovky, jež se odehrává při teplotě ? Teplotní součinitel odporu materiálu, z něhož je vlákno, je . [řešení: 1,8 A]

9. Čtyři rezistory o odporech , , ,  jsou spojeny paralelně. Určete celkový odpor.

ŘEŠENÍ: Přímým použitím pravidla pro paralelní spojování rezistorů získáváme

.

Celkový odpor soustavy je .

10. Vypočtete celkový odpor mezi body A a B podle obrázku, jestliže každý z rezistorů má odpor .

ŘEŠENÍ: Postupně budeme v souladu s pravidly pro spojování rezistorů nahrazovat skupiny paralelně či sériově zapojených rezistorů rezistorem jediným. Takto budeme postupovat až do chvíle, kdy nám zbude jediný rezistor, jehož odpor pak bude roven odporu mezi body A a B.

Bude platit:

.

Odpor mezi body A a B je .

11. Každý z rezistorů na obrázku má odpor . Jak velké proudy budou protékat jednotlivými rezistory, jestliže napětí mezi body A a B je . Jaká napětí budou na jednotlivých rezistorech?

ŘEŠENÍ:  Nejjednodušší bude určení proudu . Stačí si uvědomit, že ve větvi protékané tímto proudem je jediný rezistor a úbytek napětí na tomto rezistoru proto musí být roven rozdílu potenciálů mezi body A a B. V souladu s Ohmovým zákonem pak platí

.

O něco složitější je určení proudů v druhé hlavní větvi obvodu. Nejprve určíme celkový odpor této větve mezi body A a B. Pomocí pravidel pro spojování rezistorů postupně dostáváme

;  .

Pro proud  pak pomocí Ohmova zákona dostáváme

.

Nyní nám již zbývá pouze určit proudy  a . Vzhledem k tomu, že rezistory, jimiž tyto proudy tečou, mají stejný odpor, bude platit . Pomocí 1. Kirchhoffova zákona pak dostáváme

, .

Rezistory tedy tečou proudy .

Pokud jde o napětí, stačí následně použít Ohmův zákon a zjistíme, že na rezistoru ve větvi protékané proudem   je napětí  na obou rezistorech protékaných proudem  je napětí a konečně na obou rezistorech zapojených paralelně a protékaných stejnými proudy  je napětí  Pro kontrolu je dobré si uvědomit, že ať půjdeme jakoukoliv cestou, celkové napětí mezi body A a B dá vždy skutečně 125 V, což je v pořádku.

12. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektrický proud – 040212 Spojování rezistorů II  – Příklad 3

Cvičení 4: Vypočítejte odpor mezi body A a B (viz obr.). Dále spočítejte proudy a napětí na jednotlivých rezistorech, pokud mezi body A a B připojíme napětí  [řešení:

Poznámka: Typová úloha podle příkladů 11 a 12 a cvičení 4 může být zadána i pro jinak vypadající síť rezistorů!

13. Spotřebič je připojen k reálnému zdroji o neznámém elektromotorickém napětí Ue a vnitřním odporu Ri. Určete tyto hodnoty, víte-li, že při průchodu proudu I1 = 0,5 A bylo na spotřebiči napětí U1 = 4 V a při průchodu proudu I2 = 1,5 A poté napětí U2 = 3 V. Dále určete zkratový proud Iz.

ŘEŠENÍ: Vyjdeme ze vztahu pro napětí na spotřebiči , který jsme užili při odvozování Ohmova zákona pro uzavřený obvod a který zároveň vystihuje zatěžovací charakteristiku reálního zdroje. Do tohoto vztahu dosadíme postupně dvojice  U1,  I1  resp. U2, I2. Tím získáme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé Ue a  Ri.  Tuto soustavu následně následně vyřešíme tak, že obě rovnice odečteme, čímž eliminujeme neznámou Ue  a získáme jedinou rovnici pro neznámou  Ri. Následně z jedné z rovnic dopočteme Ue.

Nyní ještě stanovíme zkratový proud, pro který užitím známého vzorce dostáváme

Elektromotorické napětí zdroje je tedy jeho vnitřní odpor a zkratový proud je

.

# Text boxes

R

R

R

R

R

R

R

A

B

K příkladu 10

R

R

R

R

R

R

R

B

A

A

B

A

B

A

K příkladu 10 – postupné zjednodušování sítě

B

R

R

R

R

R

A

B

K příkladu 15

B

Ke cvičení 4

A