Základní otázky – obvody střídavého proudu

·	Jak vzniká střídavé napětí a střídavý proud a na čem závisí amplituda střídavého napětí. Na čem závisí frekvence střídavého napětí?  Jaká je frekvence síťového napětí?

·	Jak funguje klasický magnetoelektrický ampérmetr a co stane, když přivedeme střídavý proud o malé frekvenci (např. 1 Hz) na tento typ ampérmetru mající nulu uprostřed. Co se stane, když na tento typ analogového ampérmetru s nulou uprostřed přivedeme síťové napětí?

·	Co je to efektivní hodnota střídavého proudu a jaká je tato efektivní hodnota v síti v ČR a v USA? Jaký je vztah mezi efektivní hodnotou a amplitudou napětí?

·	Jak se chová samotný rezistor v obvodu střídavého proudu (tj. jaký je fázový rozdíl mezi proudem a napětím a jaký vztah platí mezi amplitudami proudu a napětí)

·	Jak se chová samotná cívka v obvodu střídavého proudu (tj. fázový rozdíl proudu a napětí a vztah mezi amplitudami)? Co je příčinou tohoto fázového rozdílu (vysvětlení pomocí přechodového děje v stejnosměrném obvodu)? Co je to induktance, jaká je její jednotka a jak se spočítá? Jaký je rozdíl mezi indukčností a induktancí?

·	Jak se chová samotný kondenzátor v obvodu střídavého proudu (tj. fázový rozdíl proudu a napětí a vztah mezi amplitudami)? Co je příčinou tohoto fázového rozdílu (vysvětlení pomocí přechodového děje v stejnosměrném obvodu)? Co je to kapacitance, jaká je její jednotka a jak se spočítá? Jaký je rozdíl mezi kapacitou a kapacitancí? Jak se spočítá kapacita deskového kondenzátoru a jaká je energie kondenzátoru o kapacitě C nabitého na napětí U?

·	Má induktance a kapacitance stejné tepelné účinky jako odpor v obvodu stejnosměrného proudu? V jakém vztahu jsou napětí na cívce (popř. kondenzátoru) v jednoduchém obvodu střídavého proudu (tj. jen cívka nebo jen kondenzátor) s napětím na zdroji v tomto obvodu? Z jakého fundamentálního zákona tento vztah vyplývá?

·	Co je to impedance, jaká je její jednotka a jak se stanoví impedance v sériovém RLC obvodu střídavého proudu (včetně odvození). Jak se v tomto obvodu stanoví fázový rozdíl proudu a napětí na sérii RLC. K čemu dojde v okamžiku, kdy je tento rozdíl roven nule a jaká podmínka pro to musí být splněna.

·	Jakou podmínku musí splňovat součet okamžitých napětí na cívce, kondenzátoru a rezistoru v RLC obvodu. Může nastat situace, že okamžité napětí na některé ze součástek je větší než amplituda napětí na zdroji?

·	Jak se stanoví výkon v obvodu stejnosměrného proudu, jak v obvodu střídavého proudu jen s rezistorem a jak činný výkon v složitějším obvodu střídavého proudu (např. sériový RLC obvod)?  Co je to zdánlivý a jalový výkon a jak spolu souvisí činný, zdánlivý a jalový výkon v těchto složitějších obvodech střídavého proudu?