Příklady – hydrostatický tlak, Archimedův zákon

1. V jaké hloubce je hydrostatický tlak vody pětkrát větší než normální atmosférický tlak?

2. Vodní nádrž Orlík je největší českou přehradou co do objemu zadržované vody. Pata hráze leží v nadmořské výšce 275 m n.m., maximální povolená kóta hladiny v nádrži je 354 m n.m. Plocha vodní nádrže je přibližně 2730 ha.

a) Během povodní v roce 2002 byla maximální povolená výška hladiny překročena o 2 m. Určete, jak velký byl tlak na dně u paty hráze.

b) V době kulminace Vltavy byl přítok do nádrže 4400 m3/s, odtok z nádrže 3100 m3/s. Určete, za jak dlouho by v této situaci stoupla hladina v nádrži o 1 m. (Uvažujte, že zvýšení hladiny nezmění plochu nádrže.)

3. Aby se zjistilo, jaká je hustota kapek krve, byly kapky umístěny do směsi xylenu o hustotě 0,867 g/cm3 a bromobenzenu o hustotě 1,497 g/cm3. Poměr xylenu a bromobenzenu se měnil, dokud kapky nepřestaly stoupat či klesat. Když směs obsahovala 72 % xylenu a 28 % bromobenzenu, kapky byly v rovnováze. Jaká byla hustota krve?

4. Ledová kra má tvar kvádru o obsahu podstavy 1 m2 a výšce 20 cm. Určete minimální hmotnost závaží, jež je nutné položit na kru, aby se potopila. Hustota ledu je 0,9 g·cm-3., hustota vody pak  1000 kg·m-3.

5. Zlatý předmět má na vzduchu hmotnost 96,25 g. Ponořen ve vodě je vyvážen závažím o hmotnosti 90,25 g. Rozhodněte, zda je předmět dutý. Pokud ano, určete objem dutiny. Hustota zlata je 19,25 g·cm-3. Hustota vody je 1000 kg·m-3.

6. Tenká tyčka je jedním koncem otáčivě upevněna ke stěně nádoby a druhým koncem ponořena do vody o hustotě  (viz obr.). Určete hustotu materiálu, z něhož je tyčka zhotovena,  jsou-li nad vodou přesně 2/3 délky tyčky. Vztlakovou sílu vzduchu zanedbejte a uvažujte, že délka tyčky je mnohem větší než její příčné rozměry. Nápověda: Uvažujte momentovou podmínku vůči bodu, v němž je tyčka otáčivě upevněna.

7. Ve vodě o hustotě je přidržována pomocí brčka o průměru d = 8 cm  korková krychle o hraně a = 20 cm (hustota korku je ) tak, že její horní podstava je v hloubce h = 15 cm. Určete, jakou silou F musíme krychli přidržovat, aby nevyplavala na hladinu. Hmotnost brčka zanedbáváme, hustotu vzduchu ve srovnání s hustotou vody pokládáme za zanedbatelně malou.

ŘEŠENÍ: Na krychli působí tíhová síla daná vztahem  dále vztlaková síla v kapalině  a hledaná síla F, kterou musíme krychli přidržovat, aby nevyplavala. Vztlaková síla působí směrem nahoru, naopak tíhová síla a síla F směrem dolů, takže v rovnováze musí platit, že  Nyní by se zdálo, že je úloha téměř vyřešena a stačí dosadit do vztahu pro vztlakovou sílu známý vztah   Tento vztah by však platil pouze v případě, že by celá horní podstava krychle byla ponořena ve vodě, což není náš případ. My se proto musíme vrátit k odvození Archimedova zákona a uvědomit si, že vztlaková síla je vlastně rozdíl tlakových sil na dolní a horní podstavu! S uvážením toho, že ponořená část horní podstavy ve vodě je   (zbytek horní podstavy je ve vzduchu, působí na něj tedy díky vyššímu sloupci vzduchu nepatrně větší tlaková síla vzduchu než na spodní podstavu, vzhledem k velmi malé hustotě vzduchu však tento efekt můžeme zanedbat…) lze s užitím vztahu pro hydrostatický tlak rovnou psát:

První člen odpovídá klasickému vztahu  druhý člen zohledňuje přírůstek vztlakové síly v důsledku snížení tlakové síly na horní podstavu kvůli tomu že její část není ponořena. Nyní již můžeme vztah pro vztlakovou sílu dosadit do výše uvedeného vzorce pro hledanou sílu F a určit výsledek:

8. Dvě kapaliny o hustotách 1 000 kg·m−3 a 1 800 kg·m−3 jsou v rovnováze v uzavřených válcových nádobách o průřezech 0,5 m2 a 0,3 m2 spojených krátkou trubicí o průřezu 4·10−4 m2. Nad hladinou kapalin je vzduch, který má v první nádobě tlak 2·105 Pa a v druhé nádobě tlak 1,5·105 Pa. Výška hladiny v první nádobě je 2 m. Ve spojovací trubici je volně pohyblivá zátka zabraňující promísení kapalin. Určete velikost tlakové síly, která působí na zátku zleva a objem kapaliny ve druhé nádobě.