Příklad 1.11

Určete pohltivost šedého tělesa, které při teplotě  vyzařuje z povrchu zářivý tok .

ŘEŠENÍ: Z definice se pohltivost tělesa (jež je stejná jako emisivita tělesa) stanoví jako podíl skutečného zářivého toku z dané plochy při dané teplotě ku zářivému toku, která by odpovídal absolutně černému tělesu a který je v souladu s definicí zářivého toku a se Stefanovým-Boltzmannovým zákonem určujícím intenzitu vyzařování dán Díky tomu rovnou získáváme vztah pro pohltivost:

Pohltivost šedého tělesa je tedy rovna 0,44.

Příklad 1.23

Určete teplotu absolutně černého tělesa, které maximálně vyzařuje na vlnové délce

ŘEŠENÍ: Přímým použitím Wienova posunovacího zákona dostaneme rovnou hledanou teplotu:

Teplota uvedeného tělesa je tedy zhruba 4000 (C.

Příklad 1.14

Teplota absolutně černého tělesa je 527 (C. O kolik stupňů musíme zvýšit teplotu tělesa, aby se jeho intenzita vyzařování zvýšila 200krát, tj. z  na

ŘEŠENÍ: Označme změnu teplotu  V souladu s Stefanovým-Boltzmannovým zákonem musí pro intenzitu vyzařování před zvýšením teploty platit  a po zvýšení teploty  Pokud dáme oba uvedené vztahy do podílu, získáme rovnici, z níž už je možné spočítat změnu teploty:

Při výpočtu jsme nesměli zapomenout převést teplotu ze stupňů Celsia na Kelviny. Teplotu je tedy třeba zvýšit o 2200 stupňů Kelvina.

Příklad 1.21

Pří průchodu Sluncem odsluním je Země o 3,3 % dále od Slunce než v přísluní.  Určete, o kolik stupňů by byla teplota Země v přísluní vyšší než v odsluní, kdybychom mohli pokládat Zemi za šedé těleso o střední teplotě

ŘEŠENÍ: Označme teplotu Zemi v přísluní  a teplotu v odsluní (která bude v důsledku větší vzdálenosti pochopitelně větší…)  .  Střední teplotu uvedenou v zadání můžeme pokládat za průměr obou hodnot a platí tedy rovnice  Potřebovali bychom však ještě jednu rovnici pro uvedené neznámé  a  tak, abychom měli dvě rovnice o dvou neznámých a dokázali stanovit obě hodnoty teplot a následně i jejich rozdíl, na který jsme tázáni. Druhou rovnici stanovíme na základě výsledku příkladu 1.2., podle něhož je rovnovážná teplota Země nepřímo úměrná odmocnině vzdálenosti mezi Sluncem a Zemi. Pokud označíme  vzdálenost Země v přísluní a  vzdálenost Země v odsluní, tak s uvážením výsledku příkladu 1.2 dostaneme pro podíl uvedených teplot v přísluní a odsluní následující vztah:

Při výpočtu jsme přitom využili toho, že konstanta K, jež závisí na poloměru a teplotě Slunce (a její hodnota je patrná z výsledku příkladu 1.2.) je pochopitelně nezávislá na tom, zda se nacházíme v odsluní či v přísluní. Nyní již máme dvě rovnice pro dvě neznáme teploty a můžeme spočítat příslušný rozdíl. Nesmíme zapomenout převést teplotu zadanou ve stupních Celsia na stupně Kelvina.

Zjistili jsme tedy, že rozdíl teplot v přísluní a odsluní by byl v dané situaci zhruba 4,7 K.

Příklad 1.40.

Určete teplotu, kterou bude mít po dostatečně dlouhé době tenká černá destička, na níž dopadají kolmo sluneční paprsky. Destička je ve vakuu a energii může předávat jen zářením. Sluneční záření dopadající kolmo na plochu 1 m2 má zářivý tok 1327 W.

ŘEŠENÍ: Po dostatečně dlouhé době se bude destička nacházet v termodynamické rovnováze, což znamená, že zářivý tok vyzařovaný z jednotkové plochy (což je z definice intenzita vyzařování) musí být roven zářivému toku dopadajícího slunečního záření. Intenzita vyzařování při dané teplotě je však dána pro absolutně černé těleso dána vztahem  Musíme si však uvědomit, že destička má dvě strany o stejném povrchu a sluneční záření dopadá pouze na jednu z nich. Díky tomu musí být intenzita vyzařování rovna pouze polovině zářivého toku. S uvážením této skutečnosti už pak snadno dostaneme:

Rovnovážná teplota destičky je zhruba 328 K.