Příklady – energetika, EMG kmitání a vlnění

1. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040702 Elektromotory – Příklad 3

2. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040703 Transformátor – Příklad 5

3.   Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040703 Transformátor – Příklad 9

4. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040703 Transformátor – Příklad 11

5. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040704 Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod – Příklad 2

6. Zadání i řešení najdete na www.realisticky.cz – Fyzika SŠ – Elektřina a magnetismus – Elektřina a magnetismus v praxi – 040705 Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění – Příklad 1

7. Určete velikost antény (půlvlnného dipólu) pro vysílání rádiových vln o frekvenci f = 400 MHz.

ŘEŠENÍ: Půlvlnný dipól vznikne ohnutím Lecherova vedení v místě, kde se nachází poslední uzel napětí a kmitna proudu (tj. nulová intenzita elektrického pole a maximální magnetická indukce). To je vždy ve vzdálenost  od konce vedení (na konci je naopak kmitna napětí a uzel proudu). Vlnovou délku však můžeme snadno spočítat ze známé frekvence a rychlosti šíření vln, jež je dána rychlostí světla  pomocí vztahu  Dosazením dostáváme

Velikost antény musí výt na obě strany