Veličiny popisující radiální gravitační pole (tj. pole typu „sluníčko“)

|  | Závisí na hmotnosti tělesa m umístěného do pole | Nezávisí na hmotnosti tělesa m umístěného do pole |
| --- | --- | --- |
| Vektorová veličina | Grav. síla Fg, , jednotka N = kg*m*s-2 | Intenzita grav. pole K, , jednotka N/kg = m/s2 |
| Skalární veličina | Potenciální energie grav. pole Ep, , jednotka J = kg*m2*s-2 | Potenciál grav. pole , , jednotka J/kg = m2*s-2 |

Veličiny popisující radiální elektrické pole (tj. pole typu „sluníčko“) ve vakuu (vzduchu)

|  | Závisí na náboji q umístěném do pole | Nezávisí na náboji q umístěném do pole |
| --- | --- | --- |
| Vektorová veličina | Elektr. síla Fe, , jednotka N = kg*m/s2 | Intenzita el. pole E, , jednotka N/C = V/m |
| Skalární veličina | Potenciální energie el. pole Ep, , jednotka J | Potenciál el. pole , , jednotka J/C = V |

Vysvětlivky: M-hmotnost tělesa vyvolávajícího pole (např. Slunce), m-hmotnost tělesa umístěného do pole (např. kometa), Q – náboj vyvolávající pole, q - náboj umístěný do pole, r-vzdálenost od středu tělesa vyvolávajícího pole, G- gravitační konstanta, k – (Coulombova) konstanta. Potenciální energie = práce vykonaná při přenesení z nulové hladiny (nekonečna)

Poznámka: Elektrické napětí U (jednotka V = Volt) je definováno jako rozdíl potenciálů, tj.    Zavedení potenciálu je přitom možné jen díky konzervativnosti gravitačního a elektrického silového pole.  Pro grafický popis pole užíváme siločáry (udávají směr působící síly a zároveň směr největší změny potenciálu – tj. „spádnice“) a ekvipotenciály (vlastně vrstevnice, udávají místa se stejným potenciálem – tj. „nadmořskou výškou“). Napětí je vlastně rozdíl nadmořských výšek.

Komplikace u el. pole: síly mohou být přitažlivé i odpudivé. Intenzita je definována jako síla působící na kladný náboj → siločáry vycházejí z kladných nábojů a míří do záporných (viz obr.) a ve vztazích pro potenciální energii a potenciál nefiguruje na rozdíl od grav. pole minus (musíme však do nich dosazovat záporné náboje se záporným znaménkem!). V analogii s nadmořskou výškou reprezentují kladné náboje kopce a záporné náboje údolí.