Příklady – fyzikální pole

1. Vypočítejte intenzitu elektrického pole ve středu spojnice dvou nábojů  a  , které jsou od sebe vzdáleny . Náboje jsou v umístěny v

jehož relativní permitivita je .

ŘEŠENÍ: Výsledná intenzita je dána v souladu s principem superpozice vektorovým součtem intenzit od obou bodových nábojů. Vzhledem k tomu, že intenzity od obou nábojů mají ve středu spojnice opačný směr, bude platit

.

Intenzita pole je tedy .

2. Kladný bodový náboj  je umístěn ve vakuu ve vzdálenosti od záporného bodového náboje o velikosti . Určete velikost intenzity elektrického pole v bodě A na spojnici obou nábojů, který je vzdálen od prvního náboje, jestliže

a) bod A leží mezi náboji

b) bod A neleží mezi náboji

ŘEŠENÍ: a) Celkovou intenzitu v bodě A spočteme podle principu superpozice jako vektorový součet intenzit  a  vyvolaných jednotlivými náboji. Vzhledem k polaritě nábojů budou mít obě intenzity stejný směr a pro velikost výslednice tedy bude platit

.

Intenzita elektrického pole v bodě A je .

b) Intenzity od obou nábojů budou mít tentokrát opačný směr, a proto bude pro velikost jejich výslednice platit vztah

.

Intenzita elektrického pole v bodě A je .

3. Dva kladné náboje  a   jsou od sebe vzdáleny . Ve kterém bodě je intenzita výsledného elektrického pole rovna nule?

ŘEŠENÍ: V místě s nulovou celkovou intenzitou musí mít intenzity od obou nábojů stejnou velikost a opačný směr. Je jasné, že hledaný bod musí ležet na spojnici obou nábojů, nikde jinde nemůže být splněna podmínka opačného směru. Vzdálenost hledaného bodu od většího náboje  označme x, vzdálenost  od menšího náboje  je poté l-x. Poté můžeme okamžitě psát

Nulová intenzita bude na spojnici nábojů ve vzdálenosti od většího náboje.

.         4. Stanovte intenzitu v bodech A,B,C, je-li   a  (viz obr.).

ŘEŠENÍ: Stanovení intenzity v bodech A a B je velmi jednoduché. Stačí si uvědomit, jaký směr budou mít intenzity vyvolané oběma bodovými náboji v těchto bodech. Pro velikost intenzit, jejichž směr je patrný z obrázku, pak bude platit vztahy

,

,

( za  a  dosazujeme velikost nábojů!).

O něco složitější je výpočet intenzity v bodě C. Důležité pro nás je, že trojúhelník, jehož vrcholy jsou oba bodové náboje a bod C, je rovnostranný. Vzhledem ke stejné velikosti bodových nábojů dále platí, že velikost intenzit vyvolaných těmito náboji v bodě C je stejná. Pro výpočet velikosti celkové intenzity v tomto bodě tedy můžeme použít vztah , kde  je úhel, jenž svírají skládané vektory intenzity se svojí výslednicí, což je vzhledem k vlastnostem rovnostranného trojúhelníka 60˚.   Platí tedy

.

Velikosti intenzit v bodech A,B a C jsou tedy po řadě ,  a .

5.         Je dán rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník ABC o přeponě . Stanovte intenzitu elektrického pole v bodě C, je-li v bodech bodě A náboj  a v bodě B náboj

ŘEŠENÍ: Celková intenzita v bodě C bude dána vektorovým součtem intenzit, jež jsou v tomto bodě vyvolány náboji ve vrcholech A a B. Vzhledem k tomu, že velikosti těchto nábojů a i jejich vzdálenosti od bodu C jsou stejné, bude pro velikost celkové intenzity platit hojně používaný vztah, kde α  úhel, jenž svírají skládané vektory intenzity s výslednicí, což je v našem případě zjevně 45˚

.

Intenzita v bodě C má velikost .

6. zadání i řešení najdete na http://reseneulohy.cz/1243/pet-castic

7. zadání i řešení najdete na http://reseneulohy.cz/471/nulova-magneticka-indukce-mezi-primymi-vodici-s-proudy

# Text boxes

A

a)

A

b)

K příkladu 2

l

a

l

a

A

B

C

a = 4 cm

l = 10 cm

b = 6 cm

c = 4 cm

l = 10 cm

K příkladu 4

A

c = 2 cm

C

K příkladu 5

B