Pokyny k laboratorní úloze Měření tuhosti pružiny statickou a dynamickou metodou

- Statická metoda

- Na pružinu postupně zavěšujte o různé hmotnosti závaží (kterou stanovíte pomocí digitálních vah) a měřte její prodloužení vůči stavu, kdy nebyla zavěšeno žádné závaží.

- Údaje zapisujte do připravené tabulky a spočítejte tíhovou sílu na zaváží. Tíhové zrychlení uvažujte .

| Pořadí měření | Hmotnost závaží [g] | Prodloužení pružiny [m] | Tíhová síla působící na závaží [N] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- Tabulku přepište do Excelu a vložte x-y bodový graf závislosti tíhové síly působící na závaží na prodloužení pružiny. Přidejte lineární spojnici trendu, zobrazte rovnici regrese a z ní určete tuhost pružiny jako koeficient u proměnné x. Dále zobrazte hodnotu spolehlivosti

- Zhodnoťte přesnost měření a zamyslete se nad zdroji chyb. Pokuste se navrhnout, jak měření zpřesnit. Chyby nekvantifikujte!

- Dynamická metoda

- Na pružinu zavěste jedno závaží, uchytněte ji do stojanu, rozkmitejte a měřte dobu trvání 20 period. Měření opakujte desetkrát a údaje zapisujte do následující tabulky:

| Pořadí měření | Doba trvání 20 period [s] | Doba trvání jedné periody [s] (předchozí sloupec děleno dvaceti) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

- Stanovte průměrnou hodnotu  absolutní chybu průměru a relativní chybu

- Pomocí digitálních vah určete hmotnost závaží m a zjistěte přístrojovou chybu

- Ze vztahu pro dobu trvání periody harmonického oscilátoru  vyjádřete tuhost pružiny k a pomocí hodnot m ji vypočítejte.

- Spočítejte relativní chybu a následně absolutní chybu tuhosti pružiny  Výsledek zapište ve správném tvaru.

- Zhodnoťte přesnost měření a formulujte závěr případně doporučení pro zpřesnění měření.