P1-1-1

1. Aplikační možnosti chemických plynových senzorů

# Nové (mikro)technologie elektroniky, el. součástek, IO (

# senzorové systémy ( detekční  přístroje,  měřicí a monitorovací přístroje

( měření T, p, F, průtoku, pohybu, rozměrů, el. a biochem. veličin,

měření koncentrací a druhů chem. látek – chemické senzory

chemické senzory = chemické mikrosenzory = chemické mikroelektronické s.

plynná, parní fáze ( chemické plynové s.

kapalné vzorky ( kapalinové s.

využití vyhodnocovacích obvodů  ( inteligentní chemické s. ( slučitelnost s VT, přímé zobrazení údaje

Nárůst významu ch. s. (životní prostředí) ( vědecký výzkum

Co je to senzor?

Senzor (čidlo) je citlivá část snímače – funkční prvek. Snímač je vstupní jednotkou měřicího (případně regulačního nebo informačního) řetězce.

Měřicí kanál - příklad:

indikace

snímač							    registrace

regulace

Ch.s. (aktivní, pasivní prvky) využívají interakce pevných látek s obklopujícím prostředím.

změna složení ( změna fyzikální, el. nebo optické veličiny

(el. vodivost, permitivita, termoel. síla, výst. práce, index lomu, optická absorpce nebo emisivita, přenosové vlastnosti optického vlákna atd)

sorpce plynů nebo par (rezistorové, kapacitní, polovodičové, piezoelektrické a optovláknové s.)

P1-1-2

# Rozdělení senzorů

- podle nosiče informace

neelektrický n.i. (např. mechanické)

elektrický n.i. (el. výstupní signál)

elektronické senzory

- elektronické

- polovodičové

- mikroelektronické

- Podle druhu snímané veličiny

- mechanické (poloha, otáčky)

- tepelné (teplota, tepelný tok)

- elektrické (proud, výkon)

- magnetické (magnetická indukce, intenzita pole)

- radiační (intenzita viditelného, infra, UV …. záření)

- chemické

- Podle odezvy snímané elektrické veličiny

- aktivní (zdroj elektrické energie)

- pasivní

- Z hlediska interakce s měřeným prostředím

- dotykové

- bezdotykové

|  | výhody | nevýhody |
| --- | --- | --- |
| chemické senzory | nízká cena, jednoduchost obsluhy, malé rozměry, nízká spotřeba, přenosnost, kompatibilita s IO a HIO technologií, rychlost | nestabilita, nepřesnost, rozptyl parametrů při výrobě, problémy se selektivitou, katalytickými jedy, citlivostí, dynamickými vlastnostmi |
| klasické analyzátory * | přesnost, stabilita, selektivita, odolnost, trvanlivost | vysoká cena, náročná obsluha, velké rozměry, vyšší spotřeba, nepřenosnost, |

* chromatografie, hmotnostní, UV a VIS spektroskopie, elektrochem. metody, titrace atd.

P1-1-3

# Příklady aplikací

detekce:

- nízkých koncentrací tox. látek v ovzduší: NOX, SOX, CO, O3, H2S, NH3

- výbušných látek : CH4, H2

- ostatních látek: alkoholy, alkany, produkty rozkladu, aroma atd.

## Monitorování životního prostředí obecně

- znečištění vzduchu vlivem výrobních závodů, elektráren, automobilového provozu, tepláren a lokálního vytápění.

## Monitorování životního prostředí na pracovištích

- chem. výroba, překročení povolených konc. nedodržením pracovní kázně

- úniky nebezpečných látek závadou na zařízení, hlásiče požáru a kouře,

- hlásiče v dolech – zvýšená koncentrace výbušných látek

- detekce CO2 v pivovarech

- čistírny odpadních vod atd.

## Průmyslové aplikace

- prům.  analýzy (složení reakčních směsí) a následná registrace a regulace.

## Využívání pro vojenské účely

- detekce bojových látek - fosgen, yperit atd.

## Specielní aplikace

- měření vlhkosti

- únik plynu v domácnosti, nedokonalé spalování, čističky vzduchu, vaření

- silniční kontroly hladiny alkoholu v krvi,

- analýzy potravin – čerstvost (např. ryb, vajec)

- hodnocení kvality aromatických potravin (káva),

- hodnocení kosmetiky (vůně), efektivita deodorantů

- uzavírání větracího okruhu v automobilu vlivem znečištění okolního vzduchu

- různé specifické pachy

- původ spalin

- lokalizace živočichů podle pachu.

# Text boxes

převodník analog.

senzor

normalizační zesil.

A/D

výst. jednotka