3.1 Spoje kolíky

Př. 1 : Zkontrolujte kolíkový spoj s podélnými spárovými kolíky.

Dáno :

roztečný průměr kolíků … D = 100 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

délka kolíku … l = 150 mm

počet kolíků … a ) n = 1

b ) n = 3

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

a ) počet kolíků … n = 1

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

b ) počet kolíků … n = 3

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

Př. 2 : Zkontrolujte kolíkový spoj s radiálními spárovými kolíky.

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 100 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 400 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

délka kolíku … l = 150 mm

počet kolíků … a ) n = 1

b ) n = 3

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

a ) počet kolíků … n = 1

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

b ) počet kolíků … n = 3

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

Př. 3 : Zkontrolujte kolíkový spoj s podélnými příčnými kolíky.

Dáno :

roztečný průměr kolíků … D = 100 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

délka kolíku v levé přírubě … a ) l1 = 40 mm

b ) l1 = 60 mm

c ) l1 = 40 mm

délka kolíku v pravé přírubě … a ) l2 = 60 mm

b ) l2 = 40 mm

c ) l2 = 40 mm

počet kolíků … a ) n = 1

b ) n = 1

c ) n = 6

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

plocha pro výpočet namáhání na střih …

a ) délka kolíku v levé přírubě … l1 = 40 mm, délka kolíku v pravé přírubě … l2 = 60 mm,

počet kolíků … n = 1

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

b ) délka kolíku v levé přírubě … l1 = 60 mm, délka kolíku v pravé přírubě … l2 = 40 mm,

počet kolíků … n = 1

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

c ) délka kolíku v levé přírubě … l1 = 40 mm, délka kolíku v pravé přírubě … l2 = 40 mm,

počet kolíků … n = 6

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

Př. 4 : Zkontrolujte kolíkový spoj s radiálními příčnými kolíky.

a )

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 102 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 300 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

počet kolíků … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

délka kolíku …

délka kolíku v náboji …

délka kolíku v hřídeli …

střední roztečný průměr kolíků v náboji …

střední roztečný průměr kolíků v hřídeli …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

b )

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 100 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 400 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

počet kolíků … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

délka kolíku …

délka kolíku v náboji …

délka kolíku v hřídeli …

střední roztečný průměr kolíků v náboji …

střední roztečný průměr kolíků v hřídeli …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

c )

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 100 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 400 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

počet kolíků … n = 8

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

délka kolíku …

délka kolíku v náboji …

délka kolíku v hřídeli …

střední roztečný průměr kolíků v náboji …

střední roztečný průměr kolíků v hřídeli …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

d )

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 100 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 400 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

počet kolíků … n = 1

axiální síla … Fa = 100000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

délka kolíku …

délka kolíku v náboji …

délka kolíku v hřídeli …

střední roztečný průměr kolíků v náboji …

střední roztečný průměr kolíků v hřídeli …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

namáhání na otlačení …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

e )

Dáno :

malý roztečný průměr kolíků … Dmin = 100 mm

střední roztečný průměr kolíků … Dstř = 250 mm

velký roztečný průměr kolíků … Dmax = 400 mm

průměr kolíku … d = 16 mm

počet kolíků … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

axiální síla … Fa = 100000 Nm

součinitel bezpečnosti … kef = 1

Výpočet :

délka kolíku …

délka kolíku v náboji …

délka kolíku v hřídeli …

střední roztečný průměr kolíků v náboji …

střední roztečný průměr kolíků v hřídeli …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jeden kolík …

namáhání na otlačení od kroutícího momentu …

namáhání na otlačení od kroutícího momentu …

namáhání na otlačení od axiální síly …

namáhání na otlačení od axiální síly …

namáhání na smyk od kroutícího momentu …

namáhání na smyk od axiální síly …

výsledné namáhání na otlačení …

výsledné namáhání na smyk …

3.1 Spoje pery

Př. 1 : Zkontrolujte spoj perem s podélnými pery s oblými konci.

a ) pero neposuvné

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

b ) pero neposuvné

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

c ) pero neposuvné

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 180 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

d ) pero neposuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 40 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

e ) pero neposuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 40 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

f ) pero neposuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 80 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

g ) pero posuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 15 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

h ) pero posuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 15 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

i ) pero neposuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 20 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … pero nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

j ) pero neposuvné při zatížení

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 2

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

Př. 2 : Zkontrolujte spoj perem s příčnými pery s oblými konci.

Dáno :

velký roztečný průměr per … Dmax = 400 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

malý roztečný průměr per … Dmin = Dmax –2l = 400 – 2 . 150 = 100 mm

střední roztečný průměr per …

styková délka pera … lst = l – b = 150 – 28 = 122 mm

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

pmax < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(redmax < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

Př. 3 : Zkontrolujte spoj perem s podélnými pery bez oblých konců.

Dáno :

roztečný průměr per … D = 100 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

Př. 4 : Zkontrolujte spoj perem s příčnými pery bez oblých konců.

a )

Dáno :

velký roztečný průměr per … Dmax = 400 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 1

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

malý roztečný průměr per … Dmin = Dmax –2l = 400 – 2 . 150 = 100 mm

střední roztečný průměr per …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

pmax < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(redmax < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

b )

Dáno :

velký roztečný průměr per … Dmax = 400 mm

šířka pera … b = 28 mm

výška pera … h = 16 mm

délka pera … l = 150 mm

počet per … n = 2

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

dovolený tlak … pD = 120 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

malý roztečný průměr per … Dmin = Dmax –2l = 400 – 2 . 150 = 100 mm

střední roztečný průměr per …

plocha pro výpočet namáhání na otlačení …

plocha pro výpočet namáhání na střih …

tangenciální síla působící na jedno pero …

namáhání na otlačení …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

Závěr :

pmax < pD … pero vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(redmax < (D … pero vyhovuje z hlediska namáhání na smyk

# Text boxes

( D

( d

l

( Dmax

( Dstř

( Dmin

( d

l

( D

( d

l2

l1

( d

l2

l1

l

( Dmin

( Dstř2

( Dstř

( Dstř1

( Dmax

( D

l

l

lst

b

h

b

l

( Dmin

l

lst

h

( Dmax

( Dstř

h

b

l

( D

l

h

h

( Dstř

( Dmax

( Dmin

h

l

l

b