3.1 Spoje drážkami

Př. 1 : Zkontrolujte spoj rovnobokým drážkováním ČSN 01 4942, střední řada.

Dáno :

malý roztečný průměr drážkování … Dmin = 92 mm

velký roztečný průměr drážkování … Dmax = 102 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 10

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

efektivní styková plocha na 1 mm délky drážkování … f´ = 30 mm2/l

součinitel efektivního počtu nesoucích zubů … kef = 0,75

Výpočet :

namáhání na otlačení …

modul odporu průřezu v krutu …

namáhání na krut …

Př. 2 : Zkontrolujte spoj evolventním drážkováním spojkovým.

a ) drážkování neposuvné

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 100 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … drážkování vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

b ) drážkování neposuvné

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 100 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … drážkování vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

c ) drážkování neposuvné

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 140 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … drážkování vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

d ) drážkování neposuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 30 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … drážkování nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

e ) drážkování neposuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 30 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … drážkování nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

f ) drážkování neposuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 0,5

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 60 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p < pD … drážkování vyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

g ) drážkování posuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 0

dovolený tlak … pD = 0 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 120 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … drážkování nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

h ) drážkování posuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 0,5

dovolený tlak … pD = 0 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 180 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … drážkování nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

i ) drážkování posuvné při zatížení

Dáno :

střední roztečný průměr drážkování … Dstř = 90 mm

velký roztečný průměr drážkování na hřídeli … Da1 = 98,9 mm

malý roztečný průměr drážkování v náboji … Da2 = 90 mm

jmenovitý průměr drážkování … Dd = 100 mm

délka drážkování … l = 50 mm

počet drážek … z = 18

modul … m = 5 mm

korekce … xm = 2,5 mm

úhel záběru … ( = 30°

kroutící moment … Mk = 5000 Nm

index pohybu při zatížení … IPZ = 1

index typu zatížení … ITZ = 1

dovolený tlak … pD = 10 MPa

dovolené redukované napětí … (D = 240 MPa

Výpočet :

výška drážkování …

namáhání na otlačení …

tangenciální namáhání … (t = p = 38,8 MPa

šířka drážky …

s = 10,74 mm

modul odporu průřezu v ohybu …

namáhání na ohyb …

namáhání na smyk …

redukované napětí …

redukované napětí …

Závěr :

p > pD … drážkování nevyhovuje z hlediska namáhání na otlačení

(red1 < (D, (red2 < (D … drážkování vyhovuje z hlediska redukovaného namáhání

# Text boxes

( Dmin

( Dstř

( Dmax

h