ROZDĚLENÍ SOUKOLÍ DLE KOREKCÍ

Soukolí N

Pastorek i kolo je N

x1 = x2 = 0 , a =aw , ( = (w

Soukolí VN

Pastorek je +V a kolo je -V

x1 + x2 = 0 , x2 = - x1 , a =aw , ( = (w , r1 = rw1 , r2 = rw2

Soukolí V

Pastorek je +V a kolo je N, +V, -V

x1 ( 0

Výhody / nevýhody čelních ozubených kol se šikmými zuby

Výhody : 	- plynulý záběr

- tišší chod

- v záběru 2 až 3 páry zubů ( rozložení zatížení ( vyšší únosnost

- i soukolí N má dobré záběrové poměry

- předepsanou osovou vzdálenost můžeme dodržet i N soukolím

Nevýhody : 	- axiální síla

- obtížnější ustavení do záběru

- složitější výroba

# Rozdělení korekcí

V obráceném poměru počtu zubů :

Důvod : 	- rozdělení korekcí je závislé na počtu zubů pastorku i kola

- na pastorek připadne větší část korekce než na kolo ( vhodné pro

zabránění podříznutí pastorku, který je na podříznutí vzhledem

k menšímu počtu zubů náchylnější )

Poznámka : dát celou korekci na pastorek není vhodné, nepoměrně velká korekce by způsobila u pastorku špičatost zubů