## Slide 1: mHealth a nositelná elektronika
Teorie a praxe
Martin Úbl
2021

## Slide 2: Přibližný obsah
Představení, kontext, léčba diabetu
DIY vs. certifikovaná zařízení
mHealth a požadavky na zařízení
Nositelná elektronika a sběr dat
SmartCGMS

## Slide 3: Představení a kontext
Diabetes
  Typ 1, 2 a ostatní
Zaměření na typ 1
  Autoimunitní
  Projeví se často již v dětství
  Léčba inzulinem
  V současnosti vyžaduje mnoho nositelné elektroniky
https://diabetes.zcu.cz/

## Slide 4: Léčba diabetu
Inzulin (typ 1, nově i typ 2)
  Inzulinové pero
  Inzulinová pumpa
    Podkožní
    Intradermální
Antidiabetika (typ 2)

## Slide 5: Dávkování inzulinu
Bolusové
  Ruční
Bazální
  Ruční
  Automatické
    Jak?

## Slide 6: Měření
Koncentrace glukózy
  V krvi
    Glukometr
    Sporadicky
  V podkoží
    CGM senzor
    „kontinuálně“

## Slide 7: Typický „setup“
Senzor
Pumpa
Infúzní set
Řídicí zařízení
  Nepovinné
  Mezi senzorem a pumpou
  Mobilní telefon, hodinky
Zdroj: https://diabeteson.com/technical-devices-that-improve-risk-factors-care-and-quality-of-life/
Diskuse: spousty zařízení na člověku – jak to ovlivní psychiku, např. u dětských pacientů?

## Slide 8: Uzavřená smyčka  umělá slinivka

## Slide 9: Vývoj regulátorů
Certifikovaný
  „ten správný“
DIY
  „ten rychlý“

## Slide 10: DIY
Trend posledních cca 15 let
Pacienti si sami vyvinou léčebný aparát
  Lepení komponent
  Prototypování algoritmů
Nepodléhá certifikaci
Rizika vs. výhody?

## Slide 11: DIY v léčbě diabetu
OpenAPS
  open-source, JavaScript, Python
  Algoritmus oref0
AndroidAPS
  open-source, Java
  Pro regulaci spouští oref0 (JavaScript)
Loop
  iOS verze, Objective-C (později Swift)

## Slide 12: OpenAPS
mHealth?
Nositelná zařízení?
Bezpečnost?
  Zastaralá zařízení
  JavaScript
  Co když dojde k selhání?

## Slide 13: OpenAPS - selhání
Jak řešit selhání na některém ze zařízení?
V OpenAPS to úplně ideálně nevypadá…
Logování do konzole
Bez pokusu o zotavení
…80 řádek kódu…

## Slide 14: OpenAPS – neselže?
„OpenAPS nemůže selhat“
  Fakt?
  Konstatováno na základě „desetitisíců hodin běhu“
Selhání lze částečně předejít formální verifikací
  Tou kód OpenAPS jistě neprošel
  Verifikovatelnosti musí jít kód trochu naproti
    „spaghetti“ kód o 1600 řádcích v JavaScriptu to nedělá

## Slide 15: AndroidAPS
Podobná situace
  Java aplikace pro Android
  Spouští JavaScript kód pro výpočet inzulinu
Autor svému software věří natolik, že ho v režimu uzavřené smyčky použil na svou vlastní dceru (10 let)
Kód na tom není o moc lépe
Autor sám přiznává, že „není moc programátor“

## Slide 16: Všechny systémy
Nositelná elektronika
  Vyžaduje komunikační protokol
DIY systémy využívají zastaralý hardware
  S již prolomeným protokolem
  Děravé
  Dávno bez záruky
  Kdo nese odpovědnost za újmu na zdraví?
    Pacient si naordinuje sám
    Diabetolog toleruje, občas i podporuje

## Slide 17: DIY systémy selhávají
A ne zrovna ojediněle
  Výběr z posledních pár aktivních issue OpenAPS
Protichůdná pravidla pro regulaci
Dávkováno moc inzulinu kvůli nedetekovanému selhání senzoru
Nedostatečné testování (CI/CD)
Chyby v kódu kvůli jeho nepřehlednosti
Tiché selhání samotného OpenAPS

## Slide 18: Podle čeho je DIY „bezpečné“?
https://doi.org/10.1177/1932296818795705
https://doi.org/10.1111/dme.13816
https://openaps.org/2016/06/11/real-world-use-of-open-source-artificial-pancreas-systems-poster-presented-at-american-diabetes-association-scientific-sessions/
https://doi.org/10.2337/db18-993-P
https://doi.org/10.1177/1932296815583334
https://dx.doi.org/10.1177%2F1932296816665635

## Slide 19: Lékaři DIY vítají
Velká část lékařů vidí jen výsledky
  Ty jsou povětšinou dobré
Psychologický aspekt?
„účel světí prostředky“, cílená ignorace technických nedostatků

## Slide 20: Požadavky na mHealth zařízení
Správnost algoritmů
  Verifikace
  Důkladné testování ve správně zvolených scénářích
    in-silico (preklinické)
    in-vivo (klinické)
Odolnost proti poruchám
  „fault-tolerance“
  Verifikace
Zabezpečení
Životní cyklus
  záruka, aktualizace, pravidelné kontroly odborníkem, …

## Slide 21: Certifikace
FDA (USA), EMA (Evropa)
Obrovský proces
  Dlouhý
    Klidně několik let
  Drahý
    Klidně několik desítek miliónů $
  Namáhavý
Certifikovaná zařízení mají zaručenou kvalitu

## Slide 22: Verifikace algoritmů/zařízení
Systematické testování všech možných stavů systému s následnou validací odpovědi
Jednoduchý příklad:
  Dvouparametrický regulátor
  Kartézský součin vzorkovaných intervalů
  Vyhodnocení metriky na sadě scénářů
  Pokus o identifikaci „faulty“ kombinací

## Slide 23: Konkrétní příklad
LGS – standard léčby, má certifikaci
BetaPID – adaptivní PID regulátor
OpenAPS/oref1 – DIY řešení
3 regulátory, všechny mají na vstupu 2 parametry
Jen u 2 lze vymezit fyziologicky přijatelné regiony
Legenda:
  Červená – pravděpodobně smrtelné
  Žlutá – na hraně, potenciálně nebezpečné
  Zelená – nejlépe jak regulátor umí

## Slide 24: Nositelná zařízení
Mobil, hodinky, fitness náramky, pásy, ale i CGM senzory a jiné
Spousty senzorů
  Spousty dat
  Spousty možností
Akcelerometr
Magnetometr
Senzor světla
GPS
Senzor srdečního tepu
Senzor elektrodermální aktivity
Senzor krevního tlaku
Senzor míry okysličení krve
…

## Slide 25: Nositelná zařízení - data
Personalizovaná medicína?
  Personalizace léčebných modelů
Telemedicína?
  Lékař má vždy k dispozici aktuální data
  Rodič má k dispozici data svého dítěte
Vývoj nových modelů?
  Datová množina pro prvotní cross-validaci

## Slide 26: Nositelná zařízení - data
Problémy?

## Slide 27: SmartCGMS
Systém vyvíjený zde na katedře
Framework pro analýzu signálů
Navržený tak, aby dosahoval produkčních kvalit
  Odolnost proti chybám
  Verifikovatelnost
  Jednoduchost
  Stabilita
  Přenositelnost
  Efektivita, úspornost
Podporuje jak simulace, tak „ostrý“ provoz

## Slide 28: SmartCGMS
Implementace rozdělena do modulů různých typů
  Filtr
  Model
  Signál
  Solver
  Metrika
  …
Každý modul lze verifikovat samostatně
  Výrazné ulehčení v procesu případné certifikace
Nový modul = verifikace modulu
  Není nutné znovu verifikovat celý systém
Snadný přechod od simulace do ostrého provozu
  Výměna modulu

## Slide 29: SmartCGMS
Filtry lineárně propojené za sebou
Princip předávání zpráv („zleva doprava“)
struct TDevice_Event {
NDevice_Event_Code event_code;
GUID device_id;
GUID signal_id;
double device_time;
int64_t logical_time;
uint64_t segment_id;
union {
double level;
IModel_Parameter_Vector* parameters;
wstr_container* information;
};
};

## Slide 30: SmartCGMS
Sám o sobě back-end – framework, sada komponent a SDK
Front-endy
  gpredict3 – pro výzkum
  SmartCGMS Mobile – pro monitoring na straně pacienta
  Íkarus má Diabetes – hra
  Trenažér – pro nově diagnostikované - seznámení s nemocí

## Slide 31: SmartCGMS – gpredict3

## Slide 32: SmartCGMS – Mobile

## Slide 33: SmartCGMS – Íkaros má Diabetes

## Slide 34: SmartCGMS – Trenažér

## Slide 35: Děkuji za pozornost
Dotazy, diskuse…