## Slide 1: VÍRY
Prof. Václav Uruba
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/MTII/

## Slide 2: Kinematika
2 body
Taylorův rozvoj
t.rychlosti
deformace
t.rychlosti
rotace
Pseudovektor
úhlové rotace

## Slide 3: Kinematika
Helmholz: každý pohyb tekutiny v okolí určitého bodu můžeme rozložit na pohyb translační (posuvný), pohyb rotační (otáčivý) kolem daného bodu a pohyb deformační
Vírová čára
C
S1
S3
S2
Obr. 10.1 – Vírová trubice

## Slide 4: N-S rovnice
Helmholtzova rice

## Slide 5: Nevazká tekutina
Nevazké:
Rovinné :
  Při rovinném proudění ideální tekutiny v potenciálním silovém poli je vířivost všech jednotlivých částic tekutiny zachovávána.
Stacionární:
  Při ustáleném rovinném proudění ideální tekutiny v potenciálním silovém poli je vířivost zachovávána podél všech proudnic.

## Slide 6: Cirkulace
Je-li proudění tekutiny v celé uvažované oblasti nevířivé, je cirkulace rychlosti podél libovolné uzavřené křivky, která leží celá v tekutině, nulová.
Cirkulace podél uzavřené křivky je nenulová, pokud obepíná alespoň jedno vírové vlákno.
V nevířivém proudění nemohou tvořit proudnice uzavřené křivky.
Je-li proudění v některé části oblasti vířivé, potom se cirkulace rychlosti podél libovolné, uvnitř tekutiny uzavřené myšlené uzavřené křivky, rovná součtu intenzit vírových trubic, které protínají plochu ohraničenou křivkou. Přitom průniky vírových trubic s touto plochou musí pokrývat celou plochu a nesmí se překrývat. Vírové trubice, které plochu protínají dvakrát, představují nulový příspěvek.
Vírové trubice (nebo vlákna) se pohybují jako materiálové plochy s tekutinou, tj. skládají se ze stále stejných částic.

## Slide 7: Kelvinova (Thomsonova) věta
Časová derivace cirkulace rychlosti podél uzavřené křivky se rovná cirkulaci zrychlení podél téže křivky.
Byl-li pohyb nevazké tekutiny v určitém okamžiku nevířivý, zůstane jím nadále.

## Slide 8: Nevazké proudění – Helmholzovy věty
Vírová čára je materiálová (pohyb s tekutinou)
Cirkulace v řezu vírovou trubicí je konstantní po její délce
Cirkulace vírové čáry se nemění v čase

## Slide 9: Víry
Potenciální vír
Tuhé těleso
(a)
(b)
Obr. 10.2 – Potenciální vír (a) a rotační (vířivé) proudění (b)

## Slide 10: Rankinův vír

## Slide 11: Výlevkový vír

## Slide 12: Biotův-Savartův zákon
Indukovaná rychlost v okolí vírové čáry
Vírová čára
Indukovaná rychlost

## Slide 13: Interakce vírů
Protahování (i nevazké proudění)
Spojování
Přemostění
Vliv vazkosti

## Slide 14: Spojování vírů

## Slide 15: Spojování vírů
2D případ – paralelní víry
„dostatečně“ blízko sebe
stejný smysl rotace

## Slide 16: Spojování vírů

## Slide 17: Spojování vírů

## Slide 18: Přemostění

## Slide 19: Vírová dvojice

## Slide 20: Přemostění (bridging)

## Slide 21: Přemostění (bridging)

## Slide 22: Vírová dvojice

## Slide 23: Vírová dvojice

## Slide 24: Paralelní víry – 3D interakce

## Slide 25: Interakce paralelních vírů

## Slide 26: Protahování vírů
Helmholzova rice
produkce
disipace
protahování
naklápění
nevazké
Vírová čára

## Slide 27: Protahování vírů

## Slide 28: Vírové kroužky

## Slide 29: Vírový kroužek - generování

## Slide 30: Vírový kroužek - generování

## Slide 31: Vírový kroužek - nestabilita

## Slide 32: Vírový kroužek - nestabilita

## Slide 33: Vírový kroužek - nestabilita

## Slide 34: Nestabilita vírového kroužku

## Slide 35: Vírový kroužek - nestabilita

## Slide 36: Interakce 2 kroužků – za sebou

## Slide 37: Interakce 2 kroužků – za sebou

## Slide 38: Interakce 2 kroužků – proti sobě

## Slide 39: Interakce 2 kroužků – proti sobě

## Slide 40: Interakce 2 kroužků – proti sobě
Vyšší Re

## Slide 41: Interakce 2 kroužků - šikmo

## Slide 42: Interakce 2 kroužků - šikmo

## Slide 43: Interakce 2 kroužků - šikmo
Čelní pohled

## Slide 44: Interakce 2 kroužků - šikmo
Pohled zboku

## Slide 45: Kroužek – voda 1

## Slide 46: Kroužek – voda 2

## Slide 47: Kroužek – voda (pomalu)

## Slide 48: Interakce 2 kroužků – voda

## Slide 49: Vírové kroužky - příroda
Sopka Etna 2000

## Slide 50: Kelvin-helmholzova nestabilita

## Slide 51: Kelvin-Helmholz

## Slide 52: Kelvin-Helmholz (simulace)

## Slide 53: Kelvin-Helmholz (experiment)

## Slide 54: Kelvin-Helmholz (příroda)
Mount Shasta

## Slide 55: Kelvin-Helmholz (simulace)
1
2

## Slide 56: Kelvin-Helmholz (simulace) 1
3
4

## Slide 57: Kelvin-Helmholz (simulace) 1
5
6

## Slide 58: Osamělý vír

## Slide 59: Tornádo

## Slide 60: Tornádo

## Slide 61: Sekundární víry

## Slide 62: Mezilopatkový kanál

## Slide 63: Zakřivený kanál
De = Re . sqrt(r/D)

## Slide 64: Druhy sekundárních vírů
1. druhu: zakřivení povrchu (Deanovo číslo)
2. druhu: interakce MV v rohu – i pro přímý kanál!
Problémy s modelováním CFD, hlavně 2. druhu – neisotropní turbulence