## Slide 1: Úloha sil a Reynoldsova čísla v dynamice tekutin
Václav Uruba
ÚT AVČR Praha, ZČU Plzeň

## Slide 2: Obsah
Dynamika tekutin
Newtonovy pohybové zákony
Rovnováha sil – NS rovnice
Definice Re
Smykové oblasti
Difúze
Re a turbulence
Fyzikální interpretace Re
Závěr

## Slide 3: Dynamika tekutin
Zachování hmoty – rovnice kontinuity
Zachování hybnosti – NS rovnice
Reynoldsovo číslo – poměr setrvačné a vazké síly
Re ˃ 1000 → zanedbáme vazkost, nemůže vzniknout turbulence
Re < 1000 → laminární proudění je stabilní
Vše je LAMINÁRNÍ

## Slide 4: Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Princip superpozice
1687
4.1.1643 – 31.3.1727
Axiomy – PARADIGMA

## Slide 5: Zákon setrvačnosti
Definice inerciální soustavy
Nepůsobí na ni vnější síly (pouze vnitřní)
Vzájemný pohyb rovnoměrný přímočarý
Všechny jsou ekvivalentní
Těleso zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit.

## Slide 6: Zákon síly
Definice setrvačné síly
Platí pouze v inerciálních soustavách
Obecně:
MT (Eulerův popis):
Velikost setrvačné síly se rovná časové změně (derivaci) hybnosti.
Místní
Konvektivní

## Slide 7: Zákon akce a reakce
Rovnováha sil – síly jsou vždy a všude v rovnováze.
Neexistuje izolovaná síla.
Pokud na sebe tělesa působí pouze silami akce a reakce, jejich úhrnná hybnost je konstantní.
Izolovaná soustava těles je taková soustava těles, kde na sebe tělesa působí vzájemně mezi sebou a žádné jiné těleso na ně nepůsobí.
Proti každé akci vždy působí stejná reakce

## Slide 8: Princip superpozice
Povrchové síly ze všech povrchů se sčítají.
Jestliže na těleso působí současně více sil, rovnají se silové účinky působení jediné síly, tzv. výslednice sil, která je rovna vektorovému součtu těchto sil

## Slide 9: Rovnováha sil – NS rice
NS rice
Setrvačná s.
Tlaková s.
Vazká s.
U rychlost
L délka
Dp tlak spád
r, n konstanty
2 délky:
L konvekce
d difúze
zrychlení

## Slide 10: Mezní vrstva

## Slide 11: Navierovy-Stokesovy rovnice
Setrvačná síla = Tlaková síla + Třecí síla
dále uvažujeme stacionární proudění
setrvačná síla
konvektivní s.s.
místní s.s.
tlaková síla
třecí síla

## Slide 12: Laminární proudění v kanále
Vyvinuté
Lam.
Fs = 0
Fp = Ft
x1
x2

## Slide 13: Definice Reynoldsova čísla

## Slide 14: Definice Re
Bezrozměrový parametr
U: rychlostní měřítko [m/s]
L: délkové měřítko [m]
n: vlastnost tekutiny [m2/s]
dáno
můžeme „volit“

## Slide 15: Transformace N-S
Proměnné:
Vztažné veličiny:
Bezrozměrové proměnné (transformace):
Bezrozměrový tvar N-S rice:
1 parametr
Vlastnosti tekutiny:
+ kontinuita + p.p. + o.p.

## Slide 16: Délkové měřítko
n: vzduch (1.5e-5 m2/s)
U: rychlost na vstupu (25 m/s)
L:
  Délka, šířka, výška (2 m), Re = 3 000 000
  Průměr nohy (20 cm), Re = 300 000
  Průměr rohu (2 cm), Re = 30 000
  Průměr chlupu (100 mm), Re = 150
University Complutense of Madrid (Spain)
„Zajímavé“: Re > 104
„Normální“: Re = 106 - 107

## Slide 17: Reynoldsovo číslo
Globální Re
  Složitá geometrie – komplexní proudové pole
  Re = bezrozměrová rychlost pro danou úlohu
  Podobnost
  Nemá obecný fyzikální význam
Lokální Re
  Charakteristika proudění v daném místě
  Jednoduchá smyková oblast
  Fyzikální význam !!!
???

## Slide 18: Jednoduché smykové oblasti 1
Smyková oblast
  Stěnová (MV)
  Volná s.o.
Rychlost
  Rozdíl na hranicích
Vazkost (tekutina)
Délkový rozměr
  Směr proudění (konvekce)
  Příčný směr (difúze)

## Slide 19: Jednoduché smykové oblasti 2
Cyklická (uzavřená) s.o. - vír
l
V

## Slide 20: Laminární MV
Paralelní procesy
  Konvekce
  Difúze hybnosti
C = 4.91 99%
1.72 pošinovací
0.664 impulsová
Prandtlovy rice
setrvačná síla = tlaková síla + třecí síla
setrvačná síla = třecí síla
tlaková síla = 0!!!
u
v
d
x
y
U
V
L

## Slide 21: Mezní vrstva
Reynoldsovo číslo

## Slide 22: Difúze

## Slide 23: Difúze x Konvekce
Molekulární transport
Konvekce
(turbulentní transport ve vírech)
Re
L
zdroj
u
L [m] | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 1 | 5 | 10
Tm | 1.3s | 5s | 8m20s | 14h | 350h | 1400h
Tk | 0.05s | 0.1s | 1s | 10s | 50s | 100s
Re | 25 | 50 | 500 | 5000 | 25000 | 50000
alternativní procesy
Molekulární difúze tepelná vodivost

## Slide 24: Re a turbulence

## Slide 25: Turbulence
Skládá se z vírů
Tendence k isotropii
Fraktální charakter
Vír = jednoduchá smyková oblast
Lze charakterizovat pomocí Re
Časová měřítka:
  Difúze TD
  Otáčení víru (perioda) Tr
tj. mnoho měřítek !!!

## Slide 26: Výkonové spektrum turbulence
Energetické víry l0
Taylorovy víry l
Kolmogorovovy víry h

## Slide 27: Re v turbulenci
Turbulentní Re
Taylorovo Re
Kolmogorovovo Re
Energetické víry
Taylorovy víry
Kolmogorovovy víry

## Slide 28: Turbulentní Re
Lighthill: Re je poměr P/D
  Měrné produkce TKE
  Rychlosti disipace
L velikost největších „energetických“ vírů
U jejich obvodová rychlost („fluktuace“)

## Slide 29: Turbulentní Re
Fraktalita (komplexita) – No DoF (počet stupňů volnosti)

## Slide 30: Turbulentní spektrum

## Slide 31: Fyzikální interpretace Re

## Slide 32: Reynoldsovo číslo
Poměr délkových měřítek
  L/d nebo (L/d)2
Poměr časových měřítek
  Tm/Tk molekulární / konvektivní transport
Poměr součinitele difúze pomocí vírů a molekulární difúze
  nT/n turbulentní / molekulární vazkost

## Slide 33: Procesy řízené Re
Stabilita
  Přechod do turbulence
  Odtržení MV
Konvekce x Difúze
  Konvekce ve vírech >>> turbulence

## Slide 34: Závěr

## Slide 35: Dynamika tekutin
Zachování hmoty – rovnice kontinuity
Zachování hybnosti – NS rovnice
Reynoldsovo číslo – poměr setrvačné a vazké síly
Re ˃ 1000 → zanedbáme vazkost, nemůže vzniknout turbulence
Re < 1000 → laminární proudění je stabilní
Vše je LAMINÁRNÍ
Turbulence!!!

## Slide 36: Závěr síly
Síly jsou vždy a všude v rovnováze
Setrvačná síla je funkcí zrychlení a nikoli rychlosti (nebo hybnosti)
Navierova-Stokesova rovnice je rovnováha objemových sil pro pevný elementární objem v prostoru

## Slide 37: Závěr Re
Re určující parametr DT
  Globální
    Není jednoznačný fyzikální význam – bezrozměrová rychlost
  Lokální
    Charakteristika jednoduchých smykových oblastí
      Měřítka konvekce / molekulární difúze
      Stabilita laminárního proudění
      Odtržení
      Přechod do turbulence
      Struktura turbulentního proudu
Laminární proudění
  Volné smykové oblasti
  Mezní vrstvy
Turbulentní proudění
  Víry
    Energetické
    Taylorovy
    Kolmogorovovy
  Inerciální oblast
  Disipace
Fyzikální význam Re (lokální)
  Poměr délkových měřítek
  Poměr časových měřítek
  Poměr součinitelů difúze
Síly určují NS rice a ne Re!

## Slide 38: Poděkování
Děkuji za pozornost
Dr. Synáč
KKE ZČU
ÚT AVČR

## Slide 39: Definice Re
Stacionární proudění NS
Reynoldsovo číslo
  Rychlost
  Geometrický rozměr (měřítko)
  Vazkost tekutiny
  Hustota tekutiny
o.p. + p.p.

## Slide 40: Turbulence
Vazká smyková napětí zanedbatelná
Úloha molekulární vazkosti v T:
  Vazká podvrstva u MV
  Kolmogorovovy víry

## Slide 41: Termální proudění
TURBULENTNÍ !!!

## Slide 42: Velikost Re
„Malé“ Re
„Velké“ Re
Zanedbatelná velikost MV, možno použít Eulerovy rice
Srovnej – Beafortova stupnice síly větru: vánek 0.3-1.5 m/s

## Slide 43: Limitní případy: Re0
Re = U.L/n
  U „malé“
  L „malé“
  n „velké“
Smyková oblast
  Homogenní v celém objemu
  Stěny  pohyb není možný
LAMINÁRNÍ

## Slide 44: Limitní případy: Re∞
Re = U.L/n
  U „velké“
  L „velké“
  n „malé“
Smyková oblast
  Tloušťka  0
  Stěny  skok rychlosti
TURBULENTNÍ

## Slide 45: Rychlostní měřítko
Neměřitelné !!!
Vhodné pro
dimenzování

## Slide 46: Kruhový válec
D = 0.1m, vzduch
Srovnej:
Beafortova stupnice síly větru: vánek 0.3-1.5 m/s
30
m/s
10
m/s
1
m/s
1
mm/s
1
cm/s
330
m/s
100
mm/s
10
mm/s
Inženýrův svět

## Slide 47: Proudění v kanále
Darcy-Weisbach:
setrvačná síla = 0!!!
tlaková síla = třecí síla
d = D/2

## Slide 48: Proudění v kanále
Napětí
  Tlak
  Smyk

## Slide 49: Proudění v kanále
Síly
  Setrvačná
  Tlaková
  Třecí

## Slide 50: Mezní vrstva
Laminární
Prandtl, Blasius
Rychlost

## Slide 51: Mezní vrstva
Napětí
  Tlak
  Smyk

## Slide 52: Mezní vrstva
Síly
  Setrvačná
  Tlaková
  Třecí