- Spektrum signálu a časový průběh, F. transformace, F. řady, příklady

Viz. otázka č. 3

- Absolutní a relativní úroveň, dB a Np, útlum a zisk

- Analogové modulace AM, FM, PM; AM – časové průběhy, spektrum – odvození

u = A cos (ωt+ φ)

AM:                                                     AM          FM           PM

FM:

Teoreticky nekonečné spektrum (závisí také na kmitočtovém zdvihu)

Amplitudy jednotlivých složek řídí Besselovy funkce.

Podobně také PM

- Modulační rychlost, přenosová rychlost, kapacita kanálu

Větší počet stavů – jeden signálový prvek nese více informačních bitů – menší nároky na šířku pásma.

KAPACITA KANÁLU

C = vp max = B . Log2 (1 + S/N)    [bit/s],

kde  B – šířka pásma, S – střední výkon signálu, N - střední výkon šumu.

- Diskretizace signálu. Vzorkování, kvantování, PCM, PWM

- Diskrétní modulace s nosnou, ASK, FSK, PSK, QAM

QAM – Amplitudově fázová modulace

- Obecné schéma sdělovacího systému, vysvětlit bloky, příklad

- Konkrétní sdělovací systém se může značně lišit, může obsahovat další bloky (např. další sdružování větších skupin uživatelů, šifrování,…), je možná změna pořadí bloků, sloučení více funkcí do jednoho bloku, nebo některé bloky obsahovat nemusí…

- Porovnejte s dalším obrázkem

- Sdílení sdělovacích kanálů – TDM, FDM, CDM

- Přijímače, blokové schéma, vysvětlení

# Text boxes

Princip FDM

Princip TDM

4FSK

DPSK