1. General description

SLIDE: Block Diagram

8-bitová CPU, clock 2 MHz, plně statické, ROM, EPROM a RAM na čipu, 8-kanálový A/D převodník, asynchronní SCI, synchronní SCI, 16-bitový free-running čítač, 3 záchytné vstupy, 5 výstupních linek s komparátory, 8-bitový pulsní akumulátor

COP watchdog, clockmonitor, ilegal opcode int

power-saving mody: WAIT a STOP

HCMOS

různá provedení: EPROM 4kB-24kB, ROM 4kB-24kB, EEPROM 512B-2kB, RAM 256B-1kB

2. Piny a připojení

44-, 52-PLCC, 40-, 48-DIP

VDD - napájení +5V, VSS = GND,

krystal - XTAL - též výstup CLK, režim STOP blokuje

EXTAL - též vstup externích TTL hodin, jinak obě pro vnější krystal

RESET - aktivní v 0

hardware-mode select - MODA, MODB jsou přepsány při RESETu do registru HPRIO, pak mají alternativní funkci:

MODA/~LIR - 0 indikuje první cyklus instrukce (otevřený kolektor) - v ext. modu doporučen Pull-Up rezistor

MODB/VSTBY - náhradní napájení RAM, když není VDD (není potřeba v režimu STOP)

režimy podle MODB  MODA

1 0 - normal single chip

1 1 - normal expanded

0 0 - special bootstrap - načte program z SCI do vnitřní RAM a spustí jej

0 1 - special test - pro výrobní testy

SLIDE: Basic Single Chip

SLIDE: Expanded-Mode System

SLIDE: Exp-Mode - memory - dekodér '138

MC68HC24 - Port Replacement Unit - nahrazuje brány B a C v exp. režimu

3. Configuration & Modes of Operation

registr HPRIO - D7-D4 init při RESETu

registr CONFIG - speciální EEPROM byte, při RESETu se automaticky přepíše do statického registru, kde je možné ho číst. Případný zápis se projeví až po RESETu.

D3 - NOSEC - 1 = není, 0 = je "security EEPROM" => po RESETu nastaven režim Single Chip, nelze tedy přečíst program. Lze pak shodit vymazáním EEPROM.

D2 - NOCOP - 1 = vypnut COP watchdog (Computer Operating Properly)

D1 - ROMON - 0 = vypíná vnitřní ROM (objeví se vnější), nefunguje v Single Chip

D0 - EEON - 1 = enable EEPROM vnitřní

některé modifikace 68HC11 mají CONFIG pevně naprogramován z výroby

protected registry - INIT, TMSK2, OPTION - zápis pouze 1x a to během 64 bus-cyklů po RESETu - ochrana proti SW chybě !!

registr INIT - mapování RAM a I/O oblasti:

D7-D4 - RAM3-RAM0 - pozice RAM ve 4kB krocích, inicializováno na 0

D3-D0 - REG3-REG0 - pozice bloku registrů (64B) ve 4k blocích, init na 1

registr TMSK2 - chráněné pouze 2 bity:

D1-D0 - PR1-PR0 - předdělička pro vnitřní čítač : 0=1, 1=4, 2=8 a 3=16 z ECLK

registr OPTION - pouze 4 chráněné bity:

D5 - IRQE - 1 = IRQ na hranu HL, 0 = IRQ na hladinu 0, default 0

D4 - DLY - 1 = vkládá se 4000 cyklů ECLK po STOP, aby se rozběhl oscilátor (kvůli měření času), jinak je MCU statická, 0 = čeká jen 4xECLK

D1-D0 - CR1-CR0 - předdělič pro WDG, před tím ještě 2^15 z ECLK, default 0, tedy 16.384 ms při 8MHz

Režimy činnosti:

Single Chip mode - Program začíná od 0xFFFE, ROMON je vždy přepsán na 1

Expanded mode - program začne od 0xFFFE vniřní ROM (ROMON=1) nebo z vnější

Special Test mode - speciální registr TEST1, doporučeno pro výrobu

Bootstrap mode - v ROM od 0xBF40 do 0xBFFF je malý program, který načte program z SCI do vnitřní RAM (256 B), dále se přesměrují INT vektory

4. Paměťový systém

ROM - lze zablokovat bitem v CONFIG registru

RAM - lze mapovat do libovolného místa paměti (s krokem 4kB), bity v INIT registru

Pokud se sejdou na stejných adresách, platí priorita 1. reg, 2. RAM a 3. ROM

První stránka (0x00-0xFF) má navíc speciální adresovací mód

EEPROM - 16-bajtové řádky,na programování je potřeba většího VPP, to dělá nábojová pumpa na čipu buzená z ECLK nebo RC oscilátoru. To určuje bit CSEL v registru PPROG, 1=ECLK, 0=RC externí, cca 2.5 MHz

registr PPROG:

D7 - ODD

D6 - EVEN - oba pouze pro tovární testy

D4 - BYTE

D3 - ROW - určují režim mazání paměti: BYTE ROW:

0 0 = Bulk Erase - všech 512 B

0 1 = Row Erase - řádek 16 B

1 0 = Byte Erase

1 1 = Byte Erase

D2 - ERASE - 0 = normal read/program mode, 1 = erase mode

D1 - EELAT - 0 = EEPROM se chová jako ROM v paměti MCU, 1 = umí jen mazat a programovat

D0 - EEPGM - 1 = připojí VPP, je blokováno, že musí být dříve EELAT = 1

Algoritmus programování EEPROM:

a. nastavení typu operace (BYTE, ROW)

b. prog - EELAT = 1, zapiš data na adresu

bulk erase - zapiš cokoliv na lib. adresu v EEPROM

row erase - zapiš na lib. adresu v požadovaném řádku

byte erase - zapiš cokoliv na zvolený bajt

c. EEPGM=1

d. čekej 10 ms

e. EEPGM = 0

f. buď další adresy (nech EELAT=1 a go b.) nebo EELAT=0 a hotovo (lze již číst)

Zápis do CONFIG probíhá obdobně, je jen na adrese 0x103F:

bulk erase - cokoliv na 0x103F - EEPGM=1 - 10 ms - EEPGM=0 - EELAT=1 - nová data na 0x103F - EEPGM=1 - 10 ms - EEPGM=0, EELAT=0 - hotovo

5. RESETy a přerušení

Po RESETu se nastaví registry:

- SP se nenastavuje

- CCR - I=X=S=1 (disable INT, no STOP)

- I/O piny - expanded mode - 18 pinů tvoří BUS

- single mode: PIOCS=STAF=STAI=HNDS=0 (no interrupt)

CWOM=0, EGA=1, A, E, D, C - input, B - output a vynulován

- Timer - nulován, předdělič = 0 (TMSK2)

- všechny output-compare registry=0xFFFF, input-capture reg nenastaveny

- OCM1=0, ostatní také, všechny FLAGy=0, INTy od timeru disable

- Real-time interrupt=0, HW inty maskovány, Rate control bits=0

- Pulse acumulator - disabled (=PAI piny general IO)

- COP - běží podle NOCOP v CONFIG, COP rate=0 (reg OPTION)

- SCI - BaudRate nenastaven, inty maskovány, Tx a Rx blokovány, vývody pak gen. IO

- TDRE=TC=1, RDRF=IDLE=OR=FE=0

- speciální v režimu BootsTrap

- SPI - disabled, piny jako gen. IO

- A/D - neninicializován, conversion complete flag=0, ADPU=0 - vypnutý A/D systém

- EEPROM - konfigurován na READ, MODA, MODB přepsána do HPRIO

- DLY=1, CME=0

- PSEL3-PSEL0 = 0101 v HPRIO - priority IRQ

Počáteční adresy:

0xFFFE, 0xFFFF - Power On Reset (RESET pin) - max. priority

0xFFFC, 0xFFFD - Clock monitor fail

0xFFFA, 0xFFFB - COP Watchdog - min. priority

Power On Reset - po náběhu VDD čeká 4064 cyklů PH2, nový RESET se provede, až VDD spadne na 0, tudíž ne při poklesu napájení (není k 0). Externí RESET je normální zdroj RESETu.

Clock monitor RESET - hlídá ECLK pod 10 kHz, zaručeně neregistruje ECLK nad 200 kHz

Pozor, zareagoval by v režimu STOP. Je možno kdykoliv nastavit bit CME v registru OPTION (bit D3)

Při trvalé poruše CLK zůstane pin RESET trvale na 0.

COP WDG Reset - COP řízen bitem NOCOP v CONFIG. Vynulování COP - zápis 0x55 a pak 0xAA do registru COPRST (ne nutně inhned za sebou)

Externí RESET - po hraně HL na pinu RESET nebo po vnitřním RESETu se po 4 cykly ECLK výstup RESET nuluje. Pak se uvolní a po 2 ECLK se vzorkuje. Tím určuje zdroj RESETu. Není-li tam 0, testuje se CMR a potom COP. Není-li žádný, chápe se jako externí. Zvenku Pull-Up 4k7.

Přerušení

~XIRQ - vnější nemaskovatelné

~IRQ - vnější a všechny vnitřní - maskovatelné

Blokují se 1 na bitech I a X v CCR registru. X jde shodit, ale ne nahodit. Po RESETu je I=X=1.

Je-li obsluhován IRQ, nahodí se I, je-li obsluhován XIRQ, I=X=1. Instrukce RTI vrací původní stav

Vždy se dokončí instrukce, pak se uloží PCL-PCH, IYL-IYH, IXL-IXH, ACCA, ACCB, CCR - SP=SP-9

Priority INTů:

0xFFF4,5 - XIRQ - nemaskovatelné - max priorita

následující maskovatelné I v CCR:

6 - 0xFFF2,3 - IRQ od parallel IO

7 - 0xFFF0,1 - Real Time IRQ

8 - 0xFFEE,F - Timer input capture 1

9 -                                2

A -                                3

B -          - Timer Output Compare 1

C -                                 2

D -                                 3

E -                                 4

F -                                 5

0 - 0xFFDE,F - Timer Overflow

1 -          - Puse ACC overflow

2 -          - Pulse ACC input Edge

3 -          - SPI transfer complete

4 - 0xFFD6,7 - SCI serial system

0xFFF8,9 - illegal opcode - nemaskovatelné

0xFFF6,7 - SWI (softwarový) - nemaskovatelné - min priorita

Podle hodnoty zapsané v bitech PSEL3-PSEL0 (D3-D0 v HPRIO) lze daný IRQ přesunout na max. prioritu. Zápis je dovolen jen při I=1 v CCR.

Zablokování IRQ (I=1) provádí instrukce SEI, povolení je CLI. Pokud je I-request a zároveň CLI, je obsloužení zpožděno, takže v instrukci hned po CLI se ještě IRQ nezpracuje.

6. CPU

Vnitřní registry CPU:

akumulátory A - 8-bit, B - 8-bit, většinou rovnocenné

možno použít jako D - 16-bit (A je Hi)

indexregistry IX a IY - 16-bit

stack pointer SP - 16-bit

program counter PC - 16-bit

registr příznaků CCR (S X H I N Z V C)

D7 - S - disable STOP (1=disable)

D6 - X - XIRQ enable (1=disable)

D5 - H - half carry (z bitu 3)

D4 - I - IRQ enable (1=dis)

D3 - N - negative (bit 7)

D2 - Z - ZERO

D1 - O - overflow (z bitu 7)

D0 - C - CARRY

!! bity Z, N, V jsou ovlivněny i instrukcemi přesunů

módy adresace:

1 - immediate - operandem přímo hodnota

2 - extended - 16-bitová adresa

3 - direct - 8-bitová adresa (v zero page). Tam je možno mapovat reg, RAM nebo Ext. paměť

4 - indexed - adresa dána hodnotou (1 byte unsigned) + indexregistr

5 - inherent - operandy v registrech

6 - relative - (jen skoky) - rozsah -128 .. +127 k PC, offset 0 ukazuje na následující instrukci

7. Parallel IO

port A

- 3 x IN s hysterezí (RS klopák), 4 x OUT, 1 x bidir. Příslušný registr je PORTA. Obousměrný D7 je ovládán i bitem DDRA7 v PACTL. Výstupní piny si pamatují hodnotu, i když jsou nastaveny pro jiný režim (čítačový), jakmile je povolen IO, tak se to objeví na OUT.

port B

- vždy OUT. V režimu Single chip mode způsobí zápis na Port B generování pulsu na STRB. V expanded režimu sdílí Port B adresu A15-A8 a STRB je R/W

port C

- vstup-výstup, směr řídí bity v DDRC, 0=in

- reprezentován registry PORTC a PORTCL

- při IN se pulsem na STRA přepíše do PORTC

- při zápisu do PORTCL se generuje puls na ...

- při zápisu do PORTC se negeneruje

- při IN se zápisem do PORTC / PORTCL data zapamatují a ihned po OUT se vydají na výstup

- při IN se čtením z PORTCL přečtou zapamatovaná data STRA

- při IN se čtením PORTC čtou okamžitá data

- bitem CWOM v registru PIOC lze udělat otevřený kolektor

- port C je v expanded mode multiplexovanou adresou-daty

port D

- 6 bitů IO

- řízeno registrem PORTD, směr ovlivňuje DDRD, 0=IN

- pomocí bitu DWOM lze nastavit jako OC

- sdílen i jinými signály:

D5 - SS

D4 - SCK

D3 - MOSI

D2 - MISO

D1 - TxD

D0 - RxD

port E

- vždy IN (8 bitů)

- sdílen s multiplexem A/D převodníku

- snížená spotřeba při vstupu mezi LH (HCMOS)

po RESETu se nastaví DDRA7 = DDRC7-0 = DDRD5-0 = 0 (in)

! čtení z bitu konfigurovaného jako OUT vrací hodnotu předtím zapsanou

Handshake IO

1. simple strobe mode (registr PIOC, bit HNDS=0) - default

- port B má strobe OUT na STRB, trvá 2xECLK, podle INVB (v PIOC) je aktivní v 0/1

- port C se do PORTCL zapisuje náběžnou hranou na STRA

2. full input handshake (HNDS=1, OIN=0 (též v PIOC))

- viz papíry 7, or page 7-41

3. full output handshake (HNDS=1, OIN=1)

- viz papíry 7, or 7-42

4. 3-stavový výstup

- patřičný bit v DDRC musí být = 0 (in), pak při aktivní úrovni na STRA (zvenku) se nastavené bity na výstup pošlou z PORTCL. EGA=1 (v PIOC) znamená STRA aktivní v 0

registr PIOC:

D7 - STAF - strobe A flag - nastaví se aktivní hranou STRA. Shodí se čtením PORTCL (při C=IN) nebo zápisem do PORTCL (C=OUT)

D6 - STAI - při STAF=1 se dělá int (=1)

D5 - CWOM - 0 = normální výstup, 1 = open collector na celý port C

D4 - HNDS - 0 = simple strobe mode, 1 = full handshake

D3 - OIN - 1 = full input hndshk, 0 = full output, nemá vliv při HNDS=0

D2 - PLS - 1 = pulsed STRB (vždy v simple), 0 = interlocked

D1 - EGA - 0 = STRA aktivní HL, 1 = STRA aktivní LH

D0 - INVB - aktivní úroveň STRB (=INVB)

! STRA může být i jako INT vstup. STAF se nahodí při aktivní hraně STRA. Maskuje to STAI.